SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IS - 01.00

INSTALACJE SANITARNE WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z technologią kotłowni dla zadania: Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I.

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych 
i montażowych przy realizacji instalacji wewnętrznych części dydaktycznej i hali sportowej i obejmują:

  - instalacja wody zimnej użytkowej z osprzętem

  - instalacja ciepłej wody użytkowej z armaturą

  - instalacja wody hydrantowej

  - kanalizacja wewnętrzna i armatura sanitarna,

  - instalacja centralnego ogrzewania

  - technologia kotłowni,

  - wentylacja

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i  postanowieniami Kontraktu.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniami Kontraktu.

# MATERIAŁY

## Postanowienia ogólne

Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, warunkami zamówienia i wymaganiami określonymi 
w WWiORB - Rozdział S - 00.00 „Wymagania ogólne". Kontrola techniczna wykonawcy powinna stwierdzić przydatność dostaw na podstawie otrzymanych atestów względnie dokumentów magazynowych lub własnych badań.

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności oraz  atesty higieniczne zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie

z założeniami PZJ.

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych.

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie 
o gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów.

Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków.

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone.

Instalacje mają być wyposażone w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
(np. Presto, Oras lub równoważne). Całość armatury musi pochodzić od jednego producenta.

UWAGA:

Ilości głównych elementów wyposażenia i uzbrojenia instalacji sanitarnych podane w poniższych zestawieniach traktowane są jako elementy składowe robót zasadniczych, tj. wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych. Różnice pomiędzy ilościami elementów podanymi w zestawieniach w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inżyniera jakości robót nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze robót dla robót zasadniczych w ramach tego Kontraktu ani innych roszczeń Wykonawcy.

## Instalacje

### Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej z osprzętem i armaturą

Instalację wody zimnej wykonać z rur miedzianych dla temp. do 200C, natomiast wody ciepłej wykonać z rur miedzianych dla temp. do 800C.

Projektowana armatura wodna to baterie umywalkowe i zlewozmywakowe chromowane, jednouchwytowe stojące, baterie mieszające umywalkowe i natryskowe z samoczynnym zamknięciem (np. Presto lub równoważne).

Projektowany osprzęt biały to umywalki z syfonami chromowanymi, miski ustępowe stojące. W pomieszczeniach pomocniczych zastosować osprzęt metalowy tj. zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. W węzłach sanitarnych przewidzieć punkty czerpalne ze złączką do węża. Od przewodów rozprowadzających wodę zimną i ciepła wykonać odcięcia przez zamontowanie zaworów odcinających na przewodach zasilających do punktów poboru. Syfony wykonać jako chromowane. Podłączenia do podejść wody zimnej i ciepłej do umywalek wykonać za pomocą połączeń sztywnych chromowanych.

### Przybory sanitarne

a) Baterie umywalkowe  - stojące, chromowane – mat/półmat – satynowe, 
            z głowicą ceramiczną , z samoczynnym zamknięciem wandaloodporne

- WC, miska ustępowa lejowa, stojąca, ceramiczna z powłoką uszlachetniającą ceramikę, która zapobiega powstawaniu osadu i ułatwiająca utrzymanie czystości, przycisk do spłuczek chromowany półmatowy - satynowy, deska sedesowa biała z zawiasami chromowanymi matowymi - twarda antybakteryjna z tworzywa Duroplast (np. Koło, Cersanit lub równoważne).

- Baterie prysznicowe wykonać jako podtynkowe, chromowane - mat/półmat - satynowe; główka prysznica ścienna w wykonaniu wandaloodpornym, z samoczynnym zamknięciem, wylewka stała, z zaworem podściennym,

d) Umywalki ceramiczne, owalne 60x50 cm z otworem na armaturę, wiszące  
z zestawem montażowym w/g systemu producenta np. Cersanit, Koło lub równoważne.

e) brodziki akrylowe zatapiane do poziomu posadzki o wymiarach 90 x 90 cm wraz  z drążkami i zasłonami

f) Zlewozmywak – stal nierdzewna, tłoczone z jednego arkusza blachy, o powierzchni półmatowej -  satynowej,  jednokomorowy 90 cm z ociekaczem i szafką podzlewozmywakową;

g)    Syfony wykonać jako chromowane.

h) Podłączenia do podejść wody zimnej i ciepłej do umywalek wykonać 
                      za pomocą połączeń sztywnych chromowanych.

i)    w pomieszczeniach pomocniczych przewidzieć do celów  gospodarczych zawory ze  złączką do węża oraz kratki ściekowe ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN - EN 1253.

W przypadku przyborów dla niepełnosprawnych dodatkowo należy dostarczyć i zamontować poręcze przy misce ustępowej i umywalce.

### Instalacja wody hydrantowej

Rodzaje materiałów :

- rury stalowe ocynkowane bez szwu wg PN-80/H-74219 DN 32,

- hydrant wewnętrzny HW-25W-20;

- zawór kulowy ze złączką do węża DN 25mm;

- tuleje lub rury ochronne, przejścia przez stropy i ściany konstrukcyjne;

Hydranty p-poż – wyposażone w węże półsztywne (Rozporządzenie MSWiA z 16.06.2003 Dz.U. Nr 121 poz.1139 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych).

### Kanalizacja wewnętrzna i armatura sanitarna,

Instalację kanalizacji na ścianach wykonać z rur kanalizacyjnych PVC szarych łączonych w kielichach przy pomocy uszczelek. Natomiast instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur koloru pomarańczowego przewidzianych do stosowania w gruncie np. Armakan lub równoważne. Zastosować kształtki systemowe.

W dolnej części pionów kanalizacyjnych zamontować rewizje, górne wyprowadzić min. 0,5m ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi PVC 110/160.

Uwagi:

a) Syfony i spusty pod urządzenia sanitarne wykonać jako chromowane;

### Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach przewidzieć grzejniki płytowe Purmo lub równoważne, z zaworami termostatycznymi na zasilaniu i zaworami odcinającymi spustowymi na powrocie. Grzejniki powinny posiadać fabrycznie zamontowane odpowietrzniki.

Instalacje grzewcze wykonać z rur miedzianych. Rury i złączki łączyć przez lutowanie.

### Obieg nagrzewnic

Przyjęto dla hali sportowej dwa aparaty grzewczo-wentylacyjne o mocy cieplnej 6 kW każdy i wydajności powietrza 1800 m3/h.

2.2.8. Technologia kotłowni

Kocioł na paliwo stałe ekologiczne (trociny, zrębki, pelet itp.) z możliwością przyszłościowej zabudowy palnika olejowego lub gazowego jako alternatywnego źródła ogrzewania. Kocioł stalowy o mocy nominalnej 70 kW współpracujący  z buforem ciepła o pojemności 1500 dm3. Układ technologii grzewczej firmy Bavaria lub równoważny. Sterowanie pogodowe pracy kotła. Kocioł zasilany automatycznie podajnikiem ślimakowym w paliwo ekologiczne. System urządzeń nagarniających i transportujących paliwo.

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 500 dm3.

Rurociągi technologiczne stalowe spawane  zaizolowane łupkami z pianki poliuretanowej.

Armatura jak zawory, manometry, termometry itp.

Studnia schładzająca w kotłowni o wymiarach dn 600, h=800 mm wraz z pompą do przepompowywania wód zanieczyszczonych.

2.2.9. Wentylacja

Wentylatory oraz wywietrzaki dachowe ze stali ocynkowanej. Wentylatory kanałowe o wydajności 100 m3/h z opóźniaczem czasowym.

2.2.10. Wyposażenie węzłów sanitarnych

W skład wyposażenia toalety dla dziewcząt oraz toalety dla chłopców będą wchodzić:

- pojemniki ze stali kwasoodpornej na ręczniki papierowe składane – 2 szt.

- dozowniki mydła ze stali kwasoodpornej – 6 szt.

- kosze na śmieci z uchylną pokrywą 35 l – 2 szt.

- pojemniki ze stali kwasoodpornej na papier toaletowy – 4 szt.

- szczotki do wc – 4 szt.

- suszarki do włosów – 4 szt..

W skład wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych będą wchodzić:

- pojemniki ze stali kwasoodpornej na ręczniki papierowe składane – 1 szt.

- haczyki na ręczniki (chrom) – 1 szt.

- dozowniki mydła ze stali kwasoodpornej – 1 szt.

- kosze na śmieci z uchylną pokrywą – 1 szt.

- pojemniki ze stali kwasoodpornej na papier toaletowy – 4 szt.

- szczotki do wc – 4 szt.

# SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

# TRANSPORT

Do transportu materiałów i urządzeń stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

- samochód skrzyniowy,

- samochód dostawczy.

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Szczególną uwagę zwrócić na wyroby fajansowe. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiałów. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami 
o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

# WYKONANIE ROBÓT

## Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej

Przewody instalacji wody prowadzić po ścianach wewnętrznych zapewniając kompensację wydłużeń cieplnych. Piony zasilające i podejścia prowadzić po ścianach lub w obudowach instalacyjnych. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych.

Przewody dla wody zimnej zaizolować cieplnie materiałem izolacyjnym np. Thermaflex 9 mm. Przewody dla wody ciepłej, przewody c.w.u. i cyrkulacji c.w.u. zaizolować materiałem izolacyjnym Thermaflex 9 mm - dla średnic DN zewn. do 22 mm – gr. 13 mm izolacji. Dla średnic powyżej 22 mm - gr. 20 mm izolacji. Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia i odpowietrzenia instalacji. W miejscach przejść przez przegrody budowlane należy przewody zabezpieczyć tulejami ochronnymi.

5.3. Instalacja wody hydrantowej

Wykonać instalację wody p.poż na bazie hydrantu wewnętrznego DN 25 mm z wężem półsztywnym. Hydrant umieścić w szafce, zawór hydrantu zamontować na wys. 1,35 m nad posadzką. Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie.

Próbę szczelności przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5 Pr = 0,9 MPa, jak dla wody zimnej. Całościowy odbiór instalacji wg PN-B-02865 „Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”.

## Kanalizacja wewnętrzna

Ciągi główne kanalizacyjne prowadzić pod ławami fundamentowymi, wykonując przejścia rurociągów przez przegrody wykonać jako szczelne.

W dolnej części pionów kanalizacyjnych zamontować rewizje, górne wyprowadzić min. 0,5m ponad dach 
i zakończyć rurami wywiewnymi PVC 110/160.

Instalację kanalizacji wykonać z rur kanalizacyjnych PVC łączonych w kielichach przy pomocy uszczelek. Technologia montażu zgodnie z zaleceniami producenta. Główne ciągi prowadzić pod posadzką w gruncie. Piony kanalizacyjne mocować do ścian za pomocą uchwytów lub obejm (powinny być one umieszczone pod kielichami). Na odcinkach pionowych należy stosować jedno mocowanie stałe i jedno przesuwne. W miejscach przejść przez przegrody budowlane należy przewody zabezpieczyć tulejami ochronnymi. Po montażu wykonać próbę szczelności instalacji.

## Instalacja centralnego ogrzewania

Obiegi grzewcze dla obiektu:

- dla centralnego ogrzewania

- dla nagrzewnic

- dla ciepłej wody użytkowej

Instalacja c.o. oraz nagrzewnic zasilana będzie z kotła na paliwo stałe. Doprowadzić z kotłowni obiegi grzewcze w celu zasilenia grzejników i nagrzewnic w hali sportowej.

Rurociągi prowadzić w bruzdach ściennych oraz w posadzce. Rurociągi poziome prowadzić ze spadkiem 0,3 - 0,5% w stronę wymiennikowni lub odwodnienia. Przewody prowadzone w bruzdach lub warstwach posadzki zaizolować otuliną. Montaż instalacji i grzejników wykonać zgodnie z instrukcjami producentów z zastosowaniem rur przyłącznych miedzianych śr. 15 mm do grzejników.

Odpowietrzenie instalacji przewidzieć poprzez rurociągi rozprowadzające i piony 
do automatycznych zaworów odpowietrzających oraz poprzez odpowietrzniki grzejników stanowiących ich standardowe wyposażenie.

## Technologia kotłowni

Wykonanie technologii kotłowni powinno być zgodne z Dokumentacją  Projektową Budowlaną w zakresie lokalizacji oraz urządzeń. Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy dla kotłowni. Wszystkie urządzenia oraz instalacje kotłowni muszą zmieścić się w gabarytach pomieszczeń kotłowni wyznaczonych przez Projekt Budowlany.

Czynnikiem grzewczym jest woda z kotła o parametrach 80/600C w układzie pompowym, ciśnieniowym. Dla regulacji obiegów przewidzieć pompy z przetwornicą częstotliwości, zawory mieszające oraz regulatory pogodowe. Przewody poddać próbie ciśnieniowej na gorąco i zimno na ciśnienie 6 bar.

Odprowadzenie spalin z kotła wykonać rurami spalinowymi ze stali kwasoodpornej  D160.

Wykonać układ automatycznej regulacji kotła  przy pomocy regulatora pogodowego

Rurociągi wykonać z rur stalowych bez szwu o połączeniach spawanych ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnień. Rurociągi wody użytkowej wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych łączonych na gwint z użyciem taśmy teflonowej.

Rurociągi podpierać na wspornikach przy ścianie lub suficie albo mocować na specjalnej konstrukcji ze stali profilowej umocowanej w posadzce.

Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności przy ciśnieniu 0,45 MPa (zamknięte kurki manometryczne) a następnie wykonać zabezpieczenie antykorozyjne i cieplne instalacji.

Rurociągi stalowe oczyścić do IIo czystości, pomalować farbą poliwinylową do gruntowania, termoodporną, srebrzystą a następnie dwa razy emalią poliwinylową, termoodporną – zgodnie z instrukcją ITB 191.  po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych wykonać zabezpieczenie termiczne otulinami typu TERMAFLEX.

Dla odróżnienia rurociągów i kierunku przepływu wykonać opaski identyfikacyjne w kolorach czerwonym – zasilanie, niebieskim – powrót. Kierunki przepływu oznaczyć czarnymi strzałkami o dł. 50-300mm zależnie od średnicy rurociągu. Dźwignie zaworów pomalować farbą w kolorach identyfikujących rurociągi.

## Wentylacja

Przyjęto dwa wentylatory dachowe WD 200 i WD 250 w części kuchennej oraz jeden wentylator dachowy WD 315 dla sali sportowej. Ponadto dla sali sportowej należy zamontować dwa wywietrzaki dachowe średnicy 250 mm. W pomieszczeniach toalet należy zamontować wentylatory kanałowe.

## Roboty demontażowe

Należy zdemontować kocioł, instalacje i urządzenia w istniejącej kotłowni oraz instalacje c.o. w istniejącej części obiektu oraz przekazać je do dyspozycji Zamawiającego.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia.

## Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.

## Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

## Próby szczelności przewodu

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu.

Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną.

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności:

- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka,

- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,

- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach badanego odcinka,

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1°C,

- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom,

- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, 
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić:

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do l MP a Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż l Mpa,

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. 
Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika.

# OBMIAR ROBÓT

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Robót.

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN)

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku 
z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

- zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów,

- prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku,

- prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu:

- protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób szczelności,

- aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany 
i uzupełnienia.

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

## Cena wykonania robót

Cena wykonania instalacji c.o., wentylacji oraz wod.-kan. obejmuje:

- badania laboratoryjne robót i materiałów i technologii wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań 
i sprawdzeń robót,

- wykonanie bruzd dla instalacji oraz ich zakrycie

- zabudowę urządzeń wraz z wszelkimi niezbędnymi instalacjami, przyborami, armaturą, mocowaniami, podejściami, tulejami ochronnymi, wyposażeniem

- próby szczelności, płukania, dezynfekcji instalacji,

- regulacja instalacji c.o. na gorąco

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Cena  robót demontażowych urządzeń istniejącej kotłowni obejmuje:

- demontaż kotła oraz istniejących urządzeń i instalacji kotłowni

- demontaż istniejących instalacji c.o.

- przekazanie urządzeń do dyspozycji Zamawiającemu

Cena  wykonania technologii kotłowni obejmuje:

- badania robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji,

- wykonanie projektu wykonawczego  technologii kotłowni łącznie z systemem automatycznego nagarniania i podawania paliwa,  sterowania, automatyki i zasilania urządzeń

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,

- dostawę i montaż rurociągów technologicznych wraz z kształtkami, izolacją i oznakowaniem, mocowaniami, podejściami, tulejami ochronnymi

- czyszczenie oraz malowanie rurociągów

- dostawa i montaż urządzeń technologicznych, armatury wraz z mocowaniami, podejściami, tulejami ochronnymi

- dostawa i montaż szafy zasilająco-sterowniczej

- pełny system automatyki i sterowania pracą kotłowni z regulacją pogodową oraz zasilania urządzeń

- koszty uzgodnień i odbiorów przez UDT,

- próby szczelności, regulacja, rozruch instalacji i urządzeń,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- zinwentaryzowanie i naniesienie w dokumentacji technicznej powykonawczej trasy przewodów

# PRZEPISY ZWIĄZANE

1)	WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

- PN-8 l/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

- PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.

- PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

- PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania

- PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

- PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;

- PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania

- PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze, Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową; PN-8 l/B-10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową

- PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 3545-1:1996 -   Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym

- PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia

- PN-64/H-74204 - Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne

- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

- PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne

- PN-89/H-02650  - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury.

- PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogólne wymagania i badania.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

- PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.