###### W - 01.00

BUDOWA  PRZYŁĄCZA

WODOCIĄGOWEGO

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy przyłącza wodociągowego dla zadania: Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową  w Lubiszynie. ETAP I.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy pyry robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy przyłącza wodociągowego z rur i kształtek ciśnieniowych polietylenowych (63 mm (PE - 100 SDR 17 PN 10).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przyłącze - przewód wodociągowy łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M 00.00.00 - "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonywania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

2.1. Roboty ziemne:

- elementy deskowań - bale drewniane,

2.2. Roboty montażowe przewodów wodociągowych:

- rury średn. 63 mm PE 100 SDR17 PN 10, zgrzewanych

- kształtki PE100 do zgrzewania elektrooporowego,

2.1.    Składowanie

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych.

3. SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt  3.

4. TRANSPORT

Warunki ogólne transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt  4.

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Warunki ogólne wykonania Robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt.5. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków w jakich będzie wykonana budowa przyłącza wodociągowej z właścicielem wodociągu.

5.2.   Roboty przygotowawcze.

Podstawę wytyczenia trasy wodociągu stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci.

5.3.    Roboty ziemne.

Szerokość i głębokość wykopów pod przebudowę sieci wodociągowej nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%. Przed rozpoczęciem wykopu należy usunąć wierzchnią warstwę gruntu i pryzmować ją w pobliżu miejsca prowadzenia robót, a nadmiar odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu, a po skończonych robotach rozplantować .

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej  o  2-3  cm,  zaś w gruntach  nawodnionych  o  20  cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża.

W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego podłoża dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Na obszarze projektowym może występować woda gruntowa.

Podsypka i obsypka rurociągów oraz zasypywanie wykopów.

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu. Pod rurociągi wykonać podłoże piaskowe grubości 10 cm. Należy wykonać obsypkę wokół rury do wysokości 20 cm ponad rurę.

Wykopy wykonywać jako szalowane wąskoprzestrzenne.

Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przekryciu powyżej 1,0 m. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty.

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy. Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię najwyższej warstwy zasypowej.

5.4.    Roboty instalacyjne – montażowe.

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 [4]. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie z projektowaną osią przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma lawami celowniczymi. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy, kołnierze i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

5.5.    Znakowanie wodociągu.

Nad wodociągiem na całej długości, na wysokości około 0.4 m nad górną tworzącą rury należy umieścić taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wkładką metalową o szerokości nie mniejszej niż średnica wodociągu.

5.6.    Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja.

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 [4]. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego.

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym  Pp = 1.5 pr lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa.

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić płukanie z prędkością 1.0 m/s, pod nadzorem użytkownika sieci.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.6.

6.1.   Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, PN-S-02205. Sprawdzeniu podlega: wykonania wykopu i podłoża; odwodnienie wykopów; zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu.

6.2.    Roboty montażowe.

Kontrola jakości robót instalacyjno - montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Należy przeprowadzić następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową; ułożenia przewodów: głębokości ułożenia przewodu; ułożenia przewodu na podłożu; odchylenia osi przewodu; odchylenia spadku; zmiany kierunków przewodów; zabezpieczenie przed korozją części metalowych; kontrola połączeń przewodów; szczelności i dezynfekcji przewodu. Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7.    OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.7. Jednostką obmiarową jest :

- 1 metr (m) przewodu wodociągowego lub rury ochronnej wraz z pozostałymi elementami wodociągu,

8.    ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.8.

Wykonawca w ramach odbiorów cząstkowych sieci dostarczy szkice geodezyjne potwierdzone za zgodność przez geodetę oraz protokoły zagęszczeń gruntu.

Przy odbiorze Robót należy dostarczyć następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,

- protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoły badań szczelności całego przewodu.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki ogólne dotyczące płatności podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.9. Płatność za m (metr) wodociągu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

9.1. Cena jednostkowa wykonania 1 mb przyłącza wodociągowego oraz zabezpieczenia rurami ochronnymi obejmuje :

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej,

- wykonanie wykopów oraz przekopów kontrolnych wraz z wzmocnieniem,

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,

- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury w sąsiedztwie wykopów,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- usunięcie i pryzmowanie humusu

- wykonanie wykopów ze złożeniem wydobytego gruntu na odkładzie

- wykonanie wykopów z wywozem wydobytego gruntu na miejsce składowania lub odkładu

- dostawę i montaż umocnień ścian wykopów

- dostawę i montaż systemu odwodnienia terenu

- odwodnienie wykopów do czasu ich zasypania

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. dwudzielnymi rurami Arota

- demontaż istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) 
z późniejszym ich odtworzeniem

- montaż rur przewodowych oraz kształtek,

- montaż rur ochronnych,

- wykonanie bloków oporowych,

- włączenie do istniejących sieci wodociągowych wraz ze spustem wody z istniejącej  sieci wodociągowej ( wykonanie wcięć w istniejący wodociąg),

- zapiaszczenie istniejącego wodociągu po uruchomieniu nowego wodociągu i wykonaniu przełączeń

- przeprowadzenie próby szczelności, płukania i dezynfekcji wodociągu,

- badanie zagęszczenia gruntu

- badania wody

- badania szczelności,

- wykonanie podsypki i obsypki, zasypanie wykopu oraz wykonanie nasypów warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wraz z zakupem i dowozem gruntu,

- demontaż i odwiezienie umocnień ścian wykopów

-    demontaż i odwiezienie systemu odwodnienia terenu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

- znakowanie wodociągu taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów z aktualizacją mapy zasadniczej,

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1   Polskie Normy

| 1. | PN-86/B-02480 | Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-81/B-03020 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. |
| 3. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. |
| 4. | PN - 81/B-10725 | Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| 7. | PN-87/B-01100 | Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. |

  - Normy Branżowe

| 9. | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |
| --- | --- | --- |

10.3.    Inne dokumenty

- Instrukcja montażowa dla rur ciśnieniowych i kształtek z PE.

Uwaga:    	Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inżynierem.