SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-04.00.

KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE  CPV 45262520-2

KONSTRUKCJE BUDOWLANE DREWNIANE  CPV 20322000-9

1. WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji budowlanych stalowych i drewnianych dla projektu:

Rozbudowa istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i halę sportową w Lubiszynie. ETAP I

Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji budowlanych..

W zakres tych robót wchodzą:

1.3.1.  Konstrukcje stalowe

1.3.2.  Konstrukcje drewniane

1.3.3.  Pokrycie dachowe z blach stalowych trapezowych

1.3.4.  Pokrycie dachowe z blachy dachówkopodobnej

1.3.5.  Obróbki blacharskie.

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.

MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:

2.1.  Konstrukcje stalowe

- prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektu wg PT: ramy stalowe: słupy z dwuteowników HEB280, HEB240, rygle ramy: blachownice, stężenia, zabezpieczone antykorozyjnie, stal konstrukcyjna St3SX

- belki nadprożowe stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna St3S

- łączniki, profile montażowe, śruby, marki, materiały pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowę:

- Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,

- Powinna spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych:

- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999

- Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127

- Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

- Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000

- Dla ceowników wg PN73/H-93460.03

2.2.  Konstrukcje drewniane

- prefabrykaty konstrukcji drewnianych obiektu wg PT: dźwigary kratowe z drewna klasy C-24,   zabezpieczone przed korozja biologiczną i ogniem,

- inne elementy drewniane konstrukcji dachowej – wg PT, drewno klasy C24

- ściągi, kotwy, łączniki,

- środki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobójcze, np. typu FOBOS M-2, FOBOS M-2/F  lub  równoważne

2.3.  Pokrycie dachowe z blach stalowych

  - Blacha stalowa ocynkowana, powlekana, trapezowa TR136/330, gr.1,25mm, Re=320 N/mm2 , ZN 275

  - Blacha kalenicowa, parametry materiału j.w.

  - Uszczelki, łączniki, nity,  profile montażowe

  - Akcesoria dachowe systemowe

2.4.  Pokrycie dachowe z blachy dachówkopodobnej.

  - Blacha dachówkopodobna , gr.blachy 0,55mm, stal ocynkowana, powlekana poliestrem, kolor wg PT, np. Planja lub równoważne

  - Akcesoria systemowe (profile montażowe, zaciski dylatacyjne, gąsiory, stopnie i ławy kominiarskie, wywiewki , uszczelki, rynny koszowe itp.)

2.5.  Obróbki blacharskie.

  - Obróbki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy okapowe, rynny koszowe itp.)

3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”.

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

4.  TRANSPORT.

4.1. 	Transport i składowanie konstrukcji i  wyrobów gotowych

Elementy przed wysyłką z wytwórni powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w obecności wykonawcy montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

5.1.     Montaż konstrukcji stalowych

5.1.1.	Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych

a) Warunki ogólne

Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowiązujących PN i PN-IEC i  zaakceptowanego przez Inżyniera.

Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem montażu. Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku, powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02.

b) Warunki szczególne

Montaż w deskowaniach do zabetonowania

- element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,

- element    powinien    być   trwale  usytuowany   w   deskowaniu  w  sposób zabezpieczający   od    uszkodzeń  i   przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,

- fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem   antykorozyjnym   przeznaczonym   do   zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach betonowych (tworzącą warstwę tlenku).

Montaż na kotwy wklejane

- elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,

- po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu stosowanej kotwy,

- typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inspektora Nadzoru,

kotwy muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty na znak „B",

- po zagruntowaniu gniazd środkiem poprawiającym przyczepność osadzić kotwy na niekurczliwej płynnej 	zaprawie na bazie cementu o wysokich właściwościach 	  mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy B55).

Montaż na śruby fundamentowe

- elementy   należy   montować   po   okresie   dojrzewania   betonu   w   stopach fundamentowych, na śruby fundamentowe,

- roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z wytycznymi  WTWO  dla  konstrukcji stalowych wg PN-B-06200.

Montaż metodą spawania

- roboty montażowe wykonać zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.

Roboty antykorozyjne

- powłoki  malarskie wykonać zgodnie  z wytycznymi  farbami  epoksydowymi chemoodpornymi,

- przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052,

- ocenę grubości powłok wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb.

5.1.2. 	Montaż konstrukcji budowlanych stalowych

a)  Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z  zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót.

b)  Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być 	spełnione wszystkie

niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu.

c)   	W   projekcie   konstrukcji   należy   określić   założenia   niezbędne

do    ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności:

-	kolejność montażu,

-	sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego

ukończeniu,

-	stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia,

-	stężenia    z    blachy    fałdowanej    zabezpieczające   elementy   przed

zwichrzeniem lub zapewniające stateczność konstrukcji,

-	podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe,

-	terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych,

-          inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 	konstrukcji  podczas

montażu.

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we 	wszystkich fazach prowadzenia robót.

d)   Podpory konstrukcji:

•      Fundamenty,   śruby   kotwiące   i    inne   podpory   konstrukcji    powinny   być przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją przed rozpoczęciem montażu.

•      Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji 	powinny umożliwiać   regulację   położenia   tych   elementów   oraz   ich   zamocowanie montażowe i stałe.

•     	Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek 	zagłębień      kielichowych      powinna     osiągnąć     wartość   	odpowiednią   do    bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych.

•	Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń.

•	Łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa pakiety. 	Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie 	blachy podstawy. Usytuowanie pakietów stałych powinno 	umożliwiać otoczenie ich podlewką cementową na szerokości nie mniejszej niż 25 mm.

•     Bezpośrednio   przed  wykonaniem podlewki   należy  oczyścić  przestrzeń   do wypełniania pod blachą podstawy.

•     Zaprawą   należy   przed   użyciem   wymieszać   i   stosować   odpowiednio   do konsystencji w stanie ciekłym do podlewania i w 	stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona.

•      Kielichy stóp po osadzeniu słupów należy wypełniać betonem klasy 	nie niższej niż beton fundamentu na wysokość 2/3 głębokości 	kielicha. Pozostałą część kielicha należy wypełnić po uzyskaniu 	odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy betonu i po 	usunięciu klinów montażowych.

e)   	Zakotwienia śrubowe:

•     	Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów.

•     	Średnica  studzienki  na  śrubę kotwiącą mechanicznie  podczas  montażu  do elementu   zabetonowanego  w  fundamencie   	powinna   umożliwiać  swobodny montaż  kotwi.   Głębokość 	studzienki   powinna  być większa  o   150  mm  od głębokości zakotwienia. Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody.

•    	Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub 	gniazda wokół górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 mm lub trzykrotna średnica śruby.

•  	Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy przewidzieć   odpowiednią   regulację   w   	otworach   powiększonych   w   blasze podstawy.

f)    Prace montażowe:

•     Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane 	zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie elementów    należy    wykonywać    w    sposób    zabezpieczający    je    przed uszkodzeniami.   Łączniki    i   elementy   złączne   powinny   być   odpowiednio opakowane, 	oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

•   Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, 	sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

•     W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność 	przenoszenia sił wywołanych   wpływami   atmosferycznymi   oraz   	obciążeniami   montażowymi, sprzętem i materiałami.

•     Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

•     Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części.

•     	Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach 	plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 	przez wypadnięciem.

•  	W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze 	niż 2 mm.

g)   Tolerancje usytuowania podpór:

•    Odchyłki osi  podpór powinny być mierzone w odniesieniu do 	ustalonej    na     poziomie   fundamentów    siatki   słupów   wg 	PN-ISO 4464.

•     	Odchylenie od właściwego położenia punktu centralnego grupy 	śrub 	kotwiących nie powinno być większe niż ± 6 mm.

•     	Dopuszczalna odchyłka położenia śruby w grupie śrub kotwiących mierzona jest w odniesieniu do punktu centralnego grupy śrub.

•	Dopuszczalne  pochylenie osi  śruby kotwiącej w stosunku  do 	wymaganego kierunku wynosi 1 mm na 20 mm.

h) Tolerancje montażu:

•  	Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z 	dokładnością ± 5 mm.

•     	Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ± 5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.

•	Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

•     	Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziomej wynosi  1/750 rozpiętości,  	lecz nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę   należy   mierzyć  od   linii   	prostej   lub   kształtu   projektowanego   po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

•     	Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż max [1/100 h, 10 mm], gdzie h - wysokość belki.

•    Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej  mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 długości belki.

•     	W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni styku szczeliny w styku blach 	czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż 1 mm 	lokalu.

i)    Ochrona przed korozją:

•  Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki 	gruntującej powinna być oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia    czystości    wg  PN-H-97051    (PN-70/H-97051)    przy    zachowaniu odpowiedniej 	chropowatości.

•   	Przed metalizacją natryskową powinno być stosowane piaskowanie.

•   Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone   do   3   stopnia   czystości   wg   PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jeżeli w 	projekcie nie podano inaczej.

- Malowanie konstrukcji wykonać zgodnie z normą PN 86/B-01806 Farbami do zabezpieczeń antykorozyjnych:

- farba podkładowa epoksydowa dwuskładnikowa → 2 warstwy o gr.30µm każda

- farba nawierzchniowa poliuretanowa dwuskładnikowa→2 warstwy o gr.30µm każda

•    	Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego 	oraz niezbędne otwory technologiczne  powinny być uzgodnione z 	Wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu.

•    	Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063.

j)   Odbiór końcowy

Odbiór   końcowy   konstrukcji   powinien   obejmować   	sprawdzenie i  ocenę dokumentów kontroli i badań z całego 	okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest 	zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W 	szczególności powinny być sprawdzone:

-	podpory konstrukcji,

-	odchyłki geometryczne układu,

-	jakość materiałów i spoin,

-	stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,

-	stan i kompletność połączeń,

k)   Pomiary kontrolne

•    	Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomocą odpowiedniego sprzętu 	pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania wymaganych tolerancji montażu.

•    	Przed rozpoczęciem montażu należy operat geodezyjny 	określający 	usytuowanie i   rzędne   wysokościowe   	wszystkich   podpór  	konstrukcji oraz  oznaczyć   na podporach ustalone pozycje montażowe słupów.

•    	Dokładność  położenia  elementów  konstrukcji  podczas  montażu   może  być określana pod obciążeniem ciężarem własnym, jeżeli w 	projekcie nie podano inaczej.   Przemieszczenia  od  obciążenia  	użytkowego, jeśli  mają znaczenie, powinny być podane w projekcie.

•   	Tolerancja montażu powinny być określane w odniesieniu od środków przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury.

5.2. Montaż konstrukcji drewnianych

Montaż konstrukcji drewnianej należy wykonać po osiągnięciu przez podpory i zakotwienia wymaganej nośności, za zgodą Inspektora Nadzoru, po dokonaniu oględzin miejsca montażu.

- Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych - drewna jodłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego - dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.

- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1 mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementów wykonywanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych więcej niż 0,5 mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.

- Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2 cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

- Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy lub folii.

- Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i przed ogniem. Zabezpieczenie to należy wykonać przed montażem Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w Projekcie.

- Łaty dachowe powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38 x 50 mm. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 rażą większa niż grubość łaty.

Wymagania przy odbiorze:

- Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją techniczną i wymaganiami ST

- Prawidłowość wykonania złączy

- Prawidłowość oparcia na podporach

- Zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniem

- Odchyłki wymiarowe

5.3. Montaż pokrycia z blach trapezowych.

Mocowanie blachy trapezowej może nastąpić po zamocowaniu tężników dachowych i rektyfikacji konstrukcji stalowej:

- do pasów rygli ram na nity jednostronne.

- Ilość mocowań wg PT lub wg  PN-77/B-02011 : w pasach krawędziowych (od 1-2m)→ ilość mocowań powinna wynosić: min. 8/m2 , a strefach środkowych: min. 5/m2

- Kierunek montażu powinien być zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczęściej wiejącego w danej okolicy.

- Mocowanie blach trapezowych na zakładach poprzecznych powinno być na każdej “dolnej fali” na 2/5 do 3/5 długości zakładu.

- łączenie na każdej fali j.w. powinno być również na łatach: przyokapowej i przykalenicowej.

- blachy trapezowe o wysokości powyżej 35mm powinny być łączone w “górnej fali” na połączeniach wzdłużnych min. co 60cm.

5.4. Montaż pokrycia z blach dachówkopodobnych.

Blachę dachówkową  układać i mocować w sposób  zapewniający szczelność pokrycia, wg wskazań producenta.

5.5. Obróbki blacharskie.

Zamontować akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i ławy kominiarskie.

Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny być tego samego systemu  co pokrycie dachowe.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w  S-00.00 “Wymagania ogólne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń, niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola  konstrukcji stalowych

- Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

- Spoiny czołowe kontrolowane  defektoskopowo, przy  czym klasa wadliwości złącza wg PN-87/M-69722

- Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, środnik)

- W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania.

- Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień

# 6.3. Kontrola konstrukcji drewnianych.

Kontroli podlegają wszystkie elementy konstrukcji drewnianych.

Kontrola jakości powinna się odbyć przed montażem elementów konstrukcyjnych  i  obejmuje:

- Sprawdzenie wymiarów, wzorników

- Sprawdzenie wilgotności drewna

- Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna

- Sprawdzenie zgodności przekrojów z PT

# 7. OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".

- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

- Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  kpl,

W   m2   mierzy się :

- Pokrycie dachu blachodachówką

- Pokrycie dachu blacha trapezową

- Łacenie połaci dachowej

- Obróbki blacharskie

W   kpl  mierzy się :

- Konstrukcję stalowa dachu

- Konstrukcję drewnianą dachu

- Konstrukcje stalowe - słupy

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne".

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów

- wstępny montaż

- wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera,

- zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

- dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań

- uporządkowanie placu budowy po robotach.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

| 1. | PN-82/S-10052 | Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 10163-1:1999 | Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników walcowanych na gorąco |
| 3. | PN-73/H-92127 | Blachy stalowe żeberkowe |
| 4. | PN-EN-10016-2:1999/ Ap1:2003 | Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. |
| 5. | PN-EN 10056-1:2000 | Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. |
| 6. | PN 73/H-93460.03 | Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490MPa |
| 7. | PN-89/S-10050 | Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. |
| 8. | PN-EN 757:2000 | Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia. |
| 9. | PN-B-031250 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane. |
| 10. | PN-EN 385 | Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. |
| 13. | PN-EN -335-1 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. |
| 14. | WTWiOR | Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB |
| 15. | PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo |