Lubiszyn, dnia 18.02.2009 r.

# Modyfikacja - wyjaśnienia SIWZ na

„Dostawę ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie”

Wprowadza się modyfikację specyfikacji w następujący sposób:

1. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1.4 – parametry techniczne:

Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie..

1)	rok produkcji fabrycznie nowy

2)	silnik wysokoprężny o mocy znamionowej 80-100 KM

3)	skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana z wbudowanym reduktorem

4)	układ kierowniczy hydrostatyczny ze wspomaganiem

5)	układ hamulcowy niezależny tarczowy suchy lub mokry

6)	napęd 4x4

7)	kabina dowolna - poziom hałasu poniżej 80 db.

8)	komplet zaczepów w tym do beczkowozu.

2.Opis kryteriów, pkt. 12:

cena wykonania zamówienia – 80%

jednostkowe zużycie paliwa w g/kWh –10%

moc znamionowa – 10%

cena najniższej oferty

cena wykonania zamówienia = ------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

jedn. najniższe zużycie paliwa w g/kWh

zużycie paliwa = ----------------------------------------------------------- x 10

jednostkowe zużycie oferty badanej

najwyższa moc znamionowa oferty KM

moc znamionowa = ------------------------------------------------ x 10

moc znamionowa oferty badanej

Wybrana zostanie oferta o najwyższej ilości punktów, a w przypadku równej ilości decydować będzie cena oferty.