IZ.ZPP.P30.271.1.2014						Obryte, 23 kwiecień 2014 r.

(nr rejestru zamówień publicznych)                                                                                                      (miejscowość)             (data)

Gmina Obryte

(nazwa Zamawiającego)

Obryte 185, 07-215 Obryte

(adres)

NIP: 568-154-61-96

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z zamiarem realizacji zadania pn.:

„Wykonanie koncepcji technicznej wraz z projektem technicznym, wykonawczym na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare.”

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie koncepcji technicznej wraz z projektem technicznym, wykonawczym na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przedstawienie 3 koncepcji technicznych na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranej koncepcji przez Zamawiającego.

Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

  - Wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości kanału grawitacyjnego około 9 km o średnicy Ø 225 wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków w liczbie około 120 szt. i długości około 2,5-3 km o średnicy Ø 160  na terenie wsi. W projekcie należy uwzględnić budowę 6-8 przepompowni ścieków (uzgodnić warunki ich zasilania energetycznego) wraz z kanałem tłocznym (średnica kanału tłocznego będzie uzależniona od rodzaju zaprojektowanych przepompowni)  o długości około 3 km (w zależności od potrzeb ilość przepompowni i kanału tłocznego może się zmniejszyć lub zwiększyć). Włączenie projektowanej sieci nastąpi do oczyszczalni ścieków w miejscowości Zambski Stare.

  - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej;

  - sporządzenie projektu budowlanego,

  - sporządzenie projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany

  - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - sporządzenie przedmiarów robót

  - sporządzenie kosztorysów inwestorskich i ofertowych

  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

  - uzgodnienie z Zakładem Energetycznym warunków zasilania przepompowni;

  - uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa jednostkami opiniującymi i organami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format pdf) na płycie CD lub innym nośniku danych.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409), przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Współpraca z projektantem.

Zamawiający wymaga uzgodnień rozwiązań projektowych w trakcie realizacji zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej:

- Pisemnego uzgadniania z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych.

- Zorganizowania w sumie minimum 3 spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzania koncepcji technicznej i dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które mogą zakończyć się  pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony.

- Uzyskania własnym staraniem i na swój koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

- Zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w obowiązujących przepisach oraz ewentualnie w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Opracowania dokumentacji, która będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań oraz oświadczenie o kompletności.

- Opracowania dokumentacji w której zastosowane będą wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, których zastosowanie zostanie uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych. Zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) zostaną opisane w opracowanej dokumentacji bez wskazania ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Zaopatrzenia dokumentacji projektowej stanowiącej umówiony przedmiot odbioru w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową i ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru.

- Zamawiający nie posiada aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało poniesienie kosztów wymaganych materiałów i uzgodnień, w tym map do celów projektowych.

Wymaga się wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - w tym względzie Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej o wartości min. 40 000,00 zł. brutto każda. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów (Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług), z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

- Dysponowania potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia w tym względzie Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

  - 1 osobą o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

  - 1 osobą o specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

posiadającymi uprawnienia do projektowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1409). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów (Załącznik nr 3 - Wykaz osób), z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2014 roku do godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Obrytem - Sekretariat .

Prosimy o złożenie pisemnej oferty na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dostępny pod adresem: Urząd Gminy w Obrytem, 07-215 Obryte, Obryte 185, pokój nr 11 oraz na stronie internetowej: www.obryte.biuletyn.net w zakładce Przetargi .

Jedynym KRYTERIUM WYBORU Wykonawcy będzie CENA BRUTTO za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunki płatności określone zostały w projekcie umowy.

Pisemne oferty należy składać lub przesyłać w terminie

do dnia 06.05.2014 roku do godz. 1100

na niżej podany adres :

Załącznik nr 1

IZ.ZPP.P30.271.1.2014

(nr rejestru zamówień publicznych)

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia pn.:

„Wykonanie koncepcji technicznej wraz z projektem technicznym, wykonawczym na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare.”

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

    - Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:                                                Gmina Obryte

Adres:                     Obryte 185, 07-215 Obryte, pow. pułtuski, woj. mazowieckie

E–mail:                                                    inwestycje@obryte.pl

Telefon/ Fax:                          (29) 741 10 04, (29) 741 10 04 wew. 33 - FAX

    - Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa: ………….………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………..……………..……………………………………………………….

E–mail: ………………………………..……………………………………………………….

Telefon/ Fax:  ……………………….………………………………………………………….

    - Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie koncepcji technicznej wraz z projektem technicznym, wykonawczym na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przedstawienie 3 koncepcji technicznych na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranej koncepcji przez Zamawiającego.

Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

  - Wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości kanału grawitacyjnego około 9 km o średnicy Ø 225 wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków w liczbie około 120 szt. i długości około 2,5-3 km o średnicy Ø 160  na terenie wsi. W projekcie należy uwzględnić budowę 6-8 przepompowni ścieków (uzgodnić warunki ich zasilania energetycznego) wraz z kanałem tłocznym (średnica kanału tłocznego będzie uzależniona od rodzaju zaprojektowanych przepompowni)  o długości około 3 km (w zależności od potrzeb ilość przepompowni i kanału tłocznego może się zmniejszyć lub zwiększyć). Włączenie projektowanej sieci nastąpi do oczyszczalni ścieków w miejscowości Zambski Stare.

  - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej;

  - sporządzenie projektu budowlanego,

  - sporządzenie projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany

  - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - sporządzenie przedmiarów robót

  - sporządzenie kosztorysów inwestorskich i ofertowych

  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

  - uzgodnienie z Zakładem Energetycznym warunków zasilania przepompowni;

  - uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa jednostkami opiniującymi i organami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektowo – kosztorysową wykonamm w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format pdf) na płycie CD lub innym nośniku danych.

    - Wartość zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto:  ...................................................................................................................................

podatek VAT.......%, w kwocie : .................................................................................................

cena brutto: .................................................................................................................................

słownie:  ......................................................................................................................................

Deklaruję ponadto*:

Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wystawienia faktury

.......................................................................................................................................................

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są*:

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................

.........................................................                                           ………………………………..

(miejscowość , data)                                                                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

pieczątka  firmowa Wykonawcy

WYKAZ  USŁUG

zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

| L.p. | Rodzaj usługi | Zamawiający (nazwa i adres) | Lokalizacja | Okres realizacji | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

| ………………………………………………………………. miejscowość i data | …………………………………………………………………….. Podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 3

pieczątka  firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja (rola) w realizacji zamówienia | Posiadane uprawnienia (nr uprawnień, specjalność) | Numer zaświadczenia o przynależności do izby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

| ……………………………………………………………. miejscowość i data | ……………………………………………………………… Podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Umowa nr ………...../......

z dnia .....................

pomiędzy Gminą Obryte reprezentowaną przez:

Jana Mroczkowskiego – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Anny Niezgoda

zwanym w treści umowy " Zamawiającym "

a firmą..........................................................................................................................................

wpisaną do .................................................................................................................................

pod numerem ...............................................................................................................................

*właściwego rejestru /ewidencji gospodarczej

reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

Umowa została zawarta na podstawie art. 4, pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm. ):

§1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przejmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej Wykonanie koncepcji technicznej wraz z projektem technicznym, wykonawczym na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie koncepcji technicznej wraz z projektem technicznym, wykonawczym na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przedstawienie 3 koncepcji technicznych na odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych obejmujących wsie: Zambski Kościelne i Zambski Stare oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranej koncepcji przez Zamawiającego.

Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

  - Wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości kanału grawitacyjnego około 9 km o średnicy Ø 225 wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do budynków w liczbie około 120 szt. i długości około 2,5-3 km o średnicy Ø 160  na terenie wsi. W projekcie należy uwzględnić budowę 6-8 przepompowni ścieków (uzgodnić warunki ich zasilania energetycznego) wraz z kanałem tłocznym (średnica kanału tłocznego będzie uzależniona od rodzaju zaprojektowanych przepompowni)  o długości około 3 km (w zależności od potrzeb ilość przepompowni i kanału tłocznego może się zmniejszyć lub zwiększyć). Włączenie projektowanej sieci nastąpi do oczyszczalni ścieków w miejscowości Zambski Stare.

  - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  - przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej;

  - sporządzenie projektu budowlanego,

  - sporządzenie projektu wykonawczego uzupełniającego i uszczegóławiającego projekt budowlany

  - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - sporządzenie przedmiarów robót

  - sporządzenie kosztorysów inwestorskich i ofertowych

  - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

  - uzgodnienie z Zakładem Energetycznym warunków zasilania przepompowni;

  - uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa jednostkami opiniującymi i organami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej (format PDF.) na płycie CD lub innym nośniku danych.

§2

Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Pisemnego uzgadniania z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych.

- Zorganizowania w sumie minimum 3 spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzania koncepcji technicznej i dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które mogą zakończyć się  pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony.

- Uzyskania własnym staraniem i na swój koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień.

- Zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej z należytą starannością w sposób określony w obowiązujących przepisach oraz ewentualnie w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Opracowania dokumentacji, która będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań oraz oświadczenie o kompletności.

- Opracowania dokumentacji w której zastosowane będą wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, których zastosowanie zostanie uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych. Zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) zostaną opisane w opracowanej dokumentacji bez wskazania ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Zaopatrzenia dokumentacji projektowej stanowiącej umówiony przedmiot odbioru w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową i ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru.

§4

- Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski w toku realizacji robót objętych dokumentacją zgodnie z brzmieniem art. 20 Prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez wizyty na budowie, której dotyczy projekt .

- W przypadku niemożności pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże obowiązki pełnienia tej funkcji osobie trzeciej posiadającej wymagane kwalifikacje na koszt Wykonawcy.

- Wybór i zatrudnienie osoby trzeciej nie wymaga zgody Wykonawcy.

§5

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z §1 do siedziby Zamawiającego.

- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jej części.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół zdawczo – odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez strony umowy, zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia został opracowany zgodnie z umową, jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.

§6

Wykonawca może żądać zmiany wykonania terminu dokumentacji projektowej  w przypadku gdy Zamawiający opóźni się z dostarczeniem danych niezbędnych do jego wykonania.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają na podstawie oferty przetargowej Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ogółem:

netto:..........................................................................................................................................zł

(słownie:......................................................................................................................................)

Powiększone o należny podatek ................. .............. ............. ......................................% VAT,

w kwocie.......................................................................................................... ........................ zł

(słownie:.....................................................................................................................................)

brutto:........................................................................................................................................zł (słownie:......................................................................................................................................)

w tym :

cena wykonania dokumentacji projektowej............................................................................zł

cena pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu.............................................zł

- W wynagrodzeniu określonym w ust.1  mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, także nie wymienione z nazwy.

- Zapłata za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po jej wykonaniu zgodnie z niniejszą umową oraz protokolarnym odbiorze o którym mowa w §6 w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Wykonawca wystawia fakturę VAT na: Gmina Obryte, NIP 568-154-61-96, z siedzibą w  07-215 Obryte, Obryte 185.

- Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego na rachunek Wykonawcy.

- Strony przyjmują, ż wszystkie czynności projektowe zostały zawarte w podstawowych elementach dokumentacji projektowo – kosztorysowej  i są w nich wycenione. Nie wyszczególnione prace nie będą mogły być uznane jako dodatkowe do zamówienia.

- W razie zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przez Zamawiającego Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe.

§8

Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelewu swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

- Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.

§ 10

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

  - Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy.

  - Wykonawca gwarantuje nieodpłatnie usunięcie wad i nieprawidłowości, które ujawniły się w okresie gwarancji.

  - Pojecie wymaganej w postępowaniu gwarancji oznacza zobowiązanie wykonawcy do usunięcia wad i nieprawidłowości elementów przedmiotu zamówienia ujawnionych w czasie  oznaczonym jako termin gwarancji.

  - Uprawnienia i odpowiedzialność z tytułu gwarancji będą wykonywane niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

  - O wykryciu wad i nieprawidłowości Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

  - Wystąpienie wad i nieprawidłowości powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie z uwzględnieniem czasu niezbędnego do ich usunięcia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad i nieprawidłowości stwierdzonych w okresie gwarancji.

  - Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady i nieprawidłowości  nieusunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowić kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego dostarczenia,

- za zwłokę w usunięciu wad i nieprawidłowości w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i nieprawidłowości.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Kara umowna należna od Wykonawcy może zostać pobrana przez Zamawiającego także poprzez potrącenie z wystawionych faktur.

§ 12

  - Zmiana lub odstąpienie od umowy może nastąpić na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zmiana Umowy może być dokonana w poniżej określonym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na :

- siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne i niezawinione przez Wykonawcę lub Zamawiającego przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w realizacji Umowy spowodowane przez osoby trzecie,

- jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane wskutek decyzji właściwych organów administracji lub opinii, uzgodnień itp. innych podmiotów, których udział wymagany jest w realizacji zamówienia.

2) zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez wykonawcę na jedną lub kilka form określonych w SIWZ.

3) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy.

2. 	Dokonanie zmiany Umowy w zakresie określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wskazującego zasadność wprowadzenia zmiany, a wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- W sprawach nie uzgodnionych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną cześć są :

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

Wykonawca                                                                                                     Zamawiający

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

# Text boxes

URZĄD GMINY W OBRYTEM

Obryte 185, 07-215 Obryte, SEKRETARIAT

tel./fax (029) 741 10 04 wew. 39

osoba do kontaktów: Łukasz Szczepanik