IZ.ZPP.P30.271.2.2014							Obryte, 2014-06-25

(nr rejestru zamówień publicznych)                                                                                                  		    (miejscowość)             (data)

Gmina Obryte

(nazwa Zamawiającego)

Obryte 185, 07-215 Obryte

(adres)

NIP: 568-154-61-96

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z zamiarem realizacji zadania pn.:

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”

Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”

- Roboty budowlane polegać będą na remoncie budynku świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy w: stoły, krzesła, stół do tenisa stołowego oraz stolik piłkarski „piłkarzyki”.

    - ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

- Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek z płyt pilśniowych

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi

- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

    - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych nieprzeszklonych drzwi zewnętrzne

- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych nieprzeszklonych drzwi wewnętrzne

- Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą

- Montaż drzwi wewnętrznych płytowe pełne

- Montaż okien aluminiowych podawcze o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer  w rozwinięciu do 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych

    - POSADZKI

- Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy wejście i zaplecze

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm w posadzce poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

- Izolacje z foli polietylenowej na sucho pozioma – jedna warstwa

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko

- Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome

- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą

- Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża

- Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

    - TYNKI i MALOWANIE

      - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

      - Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów

      - Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 10

      - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach

      - Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

      - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

      - Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie

    - SUFIT Z PANELI

- Boazerie - ruszt drewniany na sufitach

- Boazerie panelowe na sufitach

- Boazerie - elementy wykończenia - listwa podsufitowa

    - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu

- Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

- Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm

- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x1,5mm2

- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x2,5mm2

- Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących

- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych

    - ROBOTY ZEWNETRZNE

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - wymurowanie szczytu w miejscu przylegającego budynku

- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie – szczyt

- Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – płatwie

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – słupy

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – miecze lub zastrzały

- Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 1,0m z tarcicy nasyconej

- Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm

- Mocowanie folii dachowej na krokwiach

- Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) T 35 mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 120 cm

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obróbkli ściany szczytowej i krawędzi dachu łączącej się z tą ścianą

- Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien

- Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych

- Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych

- Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm

- Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr. 125 mm

- Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach-Ruszt podbitki

- Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" – podsufitka- Podbitka z Sidingu nad wejściem

- Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" – listwy wykończeniowe

    - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

- Krzesła - 60 szt.

- Stoły na stelażu stalowym - 10 szt.

- Stolik piłkarski „PIŁKARZYKI” - 1 szt.

- Stół do tenisa stołowego - 1 szt

Wymaga się wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia:

19 września 2014 roku.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - w tym względzie Wykonawca musi wykazać i udokumentować (referencjami, opiniami lub listami polecającymi, protokołami odbioru końcowego), iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w ciągu całego okresu prowadzenia działalności wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co należy rozumieć wykonanie co najmniej trzech robót budowy, przebudowy lub remontu budynku o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów (Załącznik nr 2 - Wykaz robót budowlanych) wraz z referencjami, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

- Dysponowania potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia w tym względzie Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

-  konstrukcyjno - budowlanej, bez ograniczeń.

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedno lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

w/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz.578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.394). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów (Załącznik nr 3 - Wykaz osób), z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

- Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót.

Prosimy o złożenie pisemnej oferty na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dostępny pod adresem: Urząd Gminy w Obrytem, 07-215 Obryte, Obryte 185, pokój nr 11 oraz na stronie internetowej: www.obryte.biuletyn.net w zakładce Przetargi .

Jedynym KRYTERIUM WYBORU Wykonawcy będzie CENA BRUTTO za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Warunki płatności określone zostały w projekcie umowy.

Pisemne oferty należy składać lub przesyłać w terminie

do dnia 09.07.2014 roku do godz. 1100

na niżej podany adres :

Załącznik nr 1

IZ.ZPP.P30.271.2.2014

(nr rejestru zamówień publicznych)

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia pn.:

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

    - Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa:                                                Gmina Obryte

Adres:                     Obryte 185, 07-215 Obryte, pow. pułtuski, woj. mazowieckie

E–mail:                                                    inwestycje@obryte.pl

Telefon/ Fax:                          (29) 741 10 04, (29) 741 10 04 wew. 33 - FAX

    - Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa: ………….………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………..……………..……………………………………………………….

E–mail: ………………………………..……………………………………………………….

Telefon/ Fax:  ……………………….………………………………………………………….

    - Nazwa i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”.

Roboty budowlane polegać będą na remoncie budynku świetlicy wiejskiej, wyposażenie świetlicy w: stoły, krzesła, stół do tenisa stołowego oraz stolik piłkarski „piłkarzyki”.

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

- Rozebranie elementów stropów drewnianych – podsufitek z płyt pilśniowych

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi

- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

- Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych nieprzeszklonych drzwi zewnętrzne

- Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych nieprzeszklonych drzwi wewnętrzne

- Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł wraz z ościeżnicą

- Montaż drzwi wewnętrznych płytowe pełne

- Montaż okien aluminiowych podawcze o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer  w rozwinięciu do 25 cm - montaż parapetów zewnętrznych

- POSADZKI

- Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy wejście i zaplecze

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm w posadzce poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

- Izolacje z foli polietylenowej na sucho pozioma – jedna warstwa

- Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko

- Gruntowanie podłoży preparatami – powierzchnie poziome

- Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą

- Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek przygotowanie podłoża

- Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

- TYNKI i MALOWANIE

      - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

      - Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów

      - Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 10

      - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach

      - Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe

      - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

      - Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie

- SUFIT Z PANELI

- Boazerie - ruszt drewniany na sufitach

- Boazerie panelowe na sufitach

- Boazerie - elementy wykończenia - listwa podsufitowa

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu

- Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

- Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm

- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

- Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x1,5mm2

- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych YDY 3x2,5mm2

- Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących

- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych

- ROBOTY ZEWNETRZNE

- Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - wymurowanie szczytu w miejscu przylegającego budynku

- Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie – szczyt

- Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – krokwie zwykłe i kleszcze

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – płatwie

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – słupy

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu – miecze lub zastrzały

- Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 1,0m z tarcicy nasyconej

- Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm

- Mocowanie folii dachowej na krokwiach

- Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) T 35 mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych o rozstawie 120 cm

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm obróbkli ściany szczytowej i krawędzi dachu łączącej się z tą ścianą

- Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien

- Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych

- Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych

- Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm

- Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu – kolanka o śr. 125 mm

- Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ościeżach-Ruszt podbitki

- Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" – podsufitka- Podbitka z Sidingu nad wejściem

- Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" – listwy wykończeniowe

- WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY

- Krzesła - 60 szt.

- Stoły na stelażu stalowym - 10 szt.

- Stolik piłkarski „PIŁKARZYKI” - 1 szt.

- Stół do tenisa stołowego - 1 szt

    - Wartość zamówienia:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cena netto:  ...................................................................................................................................

podatek VAT.......%, w kwocie : .................................................................................................

cena brutto: .................................................................................................................................

słownie:  ......................................................................................................................................

Deklaruję ponadto*:

Termin wykonania zamówienia: do 19 września 2014 roku

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

Warunki płatności: przelew 30 dni od daty wystawienia faktury

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są*:

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................

.........................................................                                           ………………………………..

(miejscowość , data)                                                                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 2

pieczątka  firmowa Wykonawcy

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

zrealizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

| L.p. | Rodzaj obiektu | Zamawiający (nazwa i adres) | Lokalizacja | Okres realizacji | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Do powyższego wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).

| ………………………………………………………………. miejscowość i data | …………………………………………………………………….. Podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 3

pieczątka  firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja (rola) w realizacji zamówienia (Kierownik budowy) | Posiadane uprawnienia (nr uprawnień, specjalność) | Numer zaświadczenia o przynależności do izby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

| ……………………………………………………………. miejscowość i data | ……………………………………………………………… Podpisy osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy |
| --- | --- |

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Umowa nr ………...../......

z dnia .....................

pomiędzy Gminą Obryte reprezentowaną przez:

Jana Mroczkowskiego – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Anny Niezgoda

zwanym w treści umowy " Zamawiającym "

a firmą..........................................................................................................................................

wpisaną do .................................................................................................................................

pod numerem ...............................................................................................................................

*właściwego rejestru /ewidencji gospodarczej

reprezentowaną przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”

Umowa została zawarta na podstawie art. 4, pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm. ):

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”.

  - Opis przedmiotu umowy i sposobu jego realizacji zawiera niniejsza umowa, a w szczególności: przedmiar robót stanowiący załącznik do Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

  - Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego w/w dokumentami oraz obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi w czasie budowy.

  - Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę winny być zgodne z normami polskimi, oraz posiadać niezbędne atesty. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały niezbędne do wykonania testów i zbadania jakości wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca dokona na własny koszt.

  - Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty i podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

            - Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

            - Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 19.09.2014 r.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy :

  - Wprowadzenie i przekazanie wykonawcy placu budowy.

  - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

  - Odebranie wykonanych robót.

  - Terminowa zapłata należnego wynagrodzenia.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami ustalonym w trakcie realizacji robót, w terminach zgodnych z niniejszą umową, z materiałów własnych.

  - Dostarczanie niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

  - Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów i zasad bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.

  - Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy.

  - Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców. Wykonawca ustala Kierownika Budowy w osobie ............................................................., który w granicach posiadanego upoważnienia jest przedstawicielem Wykonawcy.

  - Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.

  - Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

  - Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy.

  - Dbanie o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

  - Ponoszenie kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem placu budowy, a w szczególności opłat za energię, wodę, zajęcia pasa drogowego.

  - Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

  - Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

  - Informowanie Inspektora Nadzoru o wszelkich problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienia terminu zakończenia przedmiotowych prac.

- Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za:

  - Szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót.

  - Szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

- Koszty zawarcia umów ubezpieczenia oraz składek ubezpieczeniowych obciążają Wykonawcę.

§ 5

INSPEKTOR NADZORU

- Zamawiający ustala Inspektora Nadzoru w osobie: ...............................................................

- Inspektor nadzoru jest – w granicach posiadanego upoważnienia – odpowiednio przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić inspektorowi nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp do realizowanych robót.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % zaoferowanej ceny całkowitej brutto tj. ……………………………………..… w formie: ………………….……….

- Kwota ………………………….…zł tj. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Pozostałe 30 % zabezpieczenia w wysokości ……………….………zł pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (tworząc tzw. kaucję gwarancyjną) i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (tj. 15 dni po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego)..

- W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu części, bądź całego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad , lub jest w trakcie usuwania wady.

§ 7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertą w wysokości:

netto ……………………………………….…….. zł.

słownie złotych : ……………………………………………………………………….

podatek VAT …….% tj.: ………............ zł.

słownie złotych : ……………………………………………………………………….

brutto: ………………………………….. zł.

słownie złotych : …………………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zapłacone Wykonawcy po całkowitym zakończeniu i odbiorze inwestycji.

- Inspektor nadzoru sprawdza zasadność faktur i potwierdza kwoty do wypłaty w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia faktur w ciągu 30 dni od daty ich dostarczenia wraz z wymaganymi dokumentami (protokół końcowy odbioru, oświadczenie Podwykonawcy, atesty, certyfikaty, badanie wody, dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

§ 8

ODBIORY

- Strony zgodnie postanawiają, że zakończenie robót nastąpi w chwili zatwierdzenia protokołu końcowego odbioru robót.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z, obowiązującymi przepisami i normami;

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji,  Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 9

GWARANCJA

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane. Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót , a także usuniętych wad.

  - W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

§ 10

RĘKOJMIA

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 36 miesięcy od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- O wykryciu wady Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie nie dłuższym niż 14 dni wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- Zgłoszone przez Inspektora nadzoru wady powinny być w terminie ustalonym przez strony umowy usunięte przez Wykonawcę, nie później jednak niż w terminie określonym w ust 3 niniejszego paragrafu. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.

- Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym w ust.3, a w przypadku wad stwierdzonych w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje mu prawo do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo oceniane pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

- Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

- Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

§ 11

KARY UMOWNE

  - Strony ustalają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia;

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

    - za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości umownej.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności

  - Z innych tytułów bądź gdy, wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach.

§12

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. Zmiany umowy w szczególności mogą dotyczyć:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią:

- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

- klęski żywiołowe;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;

- zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy – robót;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

- Zmiany w zakresie płatności:

- zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy;

- zmiana obowiązującej stawki VAT.

- Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia wynikająca z ewentualnej różnicy miedzy ilością robót określoną opracowanym przedmiarem robót planowanych do wykonania a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru powykonawczego robót;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

5)  Wszelkie wprowadzane zmiany wymagają formy pisemnej.

§13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

- Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

  - Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy.

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego.

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta spowodowała opóźnienia realizacji robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy obie strony umowy są zobowiązane do wykonania następujących czynności:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca, przy udziale zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o dokonanie odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy – niezwłocznie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jest zobowiązany do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

  - przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania przez strony umowy protokołu inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

§14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO

- Wszystkie spory wynikłe z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ILOŚĆ EGZEMPLARZY

- Strony oświadczają, że integralną częścią niniejszej umowy jest:

  - Oferta Wykonawcy z dnia …………………………..… r.

  - Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Otrzymują:

  - Wykonawca.

  - Skarbnik Gminy Obryte.

  - Inspektor ds. inwestycji.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:

# Footnotes

* niepotrzebne skreślić

# Text boxes

URZĄD GMINY W OBRYTEM

Obryte 185, 07-215 Obryte, SEKRETARIAT

tel./fax (029) 741 10 04 wew. 39

osoba do kontaktów: Łukasz Szczepanik