Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

F O R M U L A R Z       O F E R T O W Y

## Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na

zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                  dla Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem

My niżej podpisani

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

(w przypadku składnia ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładny adres

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Za łączną kwotę ............................................................................................ zł netto, (słownie:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... zł netto)

+ należny ….. % podatku VAT, tj.: ……………złotych (słownie: ……………………………………………………………. zł

co daje kwotę ............................................................................................ zł brutto, (słownie:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... zł brutto)

Deklarujemy wykonanie dostawy w terminie do 02.12.2019 r.

Udzielamy …...................................................  okresu gwarancji na pojazd, tzw. ogólnej – nieograniczony przebieg

Udzielamy …..................................................  okresu gwarancji na powłokę lakierniczą – nieograniczony przebieg

Udzielamy …................................................... okresu gwarancji na zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia – nieograniczony przebieg

| Lp. | Wymagania techniczne i użytkowe | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA |
| 1 | Marka | --------- |  |
| 2 | Model | --------- |  |
| 3 | Rok produkcji | 2019 |  |
| 4 | Moc silnika | min 145 KM |  |
| 5 | Pojemność skokowa silnika | min. 1997 cm3 |  |
| 6 | Rodzaj paliwa | olej napędowy |  |
| 7 | Liczba cylindrów/zaworów | 4 w układzie rzędowym/16 |  |
| 8 | Norma emisji spalin | EURO 6 |  |
| 9 | Rodzaj skrzyni biegów | Mechaniczna |  |
| 10 | Liczba przełożeń | 6 + 1 wsteczny |  |
| 11 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem( zamontowany po lewej stronie) | TAK |  |
| Lp. | Wymagania techniczne i użytkowe | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| WYMAGANIA |
| 12 | Układ hamulcowy | ABS z funkcją wspomagania nagłego hamowania i elektroniczny korektor siły hamowania EBV/ESP z funkcja ASR |  |
| 33 | Przód: hamulce tarcze wentylowane Ø(mm) x szerokość(mm) | 296x28 |  |
| 14 | Tył: hamulce tarczowe pełne Ø(mm) x szerokość(mm) | 280x12 |  |
| 15 | Pojemność zbiornika paliwa | min. 80 l |  |
| 16 | Kolor nadwozia | Odcienie brązu - lakier metalizowany |  |
| 17 | Kolorystyka wnętrza | Tonacja ciemnografitowa |  |
| 18 | Tapicerka | Materiałowa JAVA |  |
| 19 | Klimatyzacja i ogrzewanie | Klimatyzacja z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą oraz ogrzewanie dodatkowe tyłu (nawiewy +sterowanie) |  |
| 20 | Długość całkowita pojazdu | min. 5399 mm |  |
| 21 | Szerokość całkowita/z lusterkami bocznymi | min. 1956 mm/ min. 2283 mm |  |
| 22 | Wysokość pojazdu pustego | min. 1967 mm |  |
| 23 | Rozstaw osi | min. 3498 |  |
| 24 | Zwis przedni | min. 933 mm |  |
| 25 | Zwis tylny | min.968 mm |  |
| 26 | Przesuwne drzwi boczne z prawej strony w przestrzeni pasażerskiej | TAK |  |
| 27 | Tylne drzwi otwierane na boki | TAK |  |
| 28 | Lakierowane zderzaki, lusterka i słupki na kolor nadwozia | TAK |  |
| 29 | Przednie świata LED | TAK |  |
| 30 | Światła do jazdy dziennej LED | TAK |  |
| 31 | Światła przeciwmgłowe (przód/tył) | TAK |  |
| 32 | Szyby boczne tylne o raz tylna przyciemnione | TAK |  |
| 33 | Pakiet poprawiający widoczność | Czujniki parkowania tylne z kamerą cofania + regulator/organicznik prędkości + czujnik światła i deszczu |  |
| 34 | Skórzana kierownica ze sterowaniem radiem | TAK |  |
| 35 | Media | Nawigacja z min. 7 calowym ekranem dotykowym, radioodbiornik MP3 Bluetooth |  |
| 36 | Ilość osób | 9 lub 6 i dwie osoby na wózku |  |
| 37 | Karta pojazdu | TAK |  |
| 38 | Świadectwo homologacji do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dwóch na wózku inwalidzkim | TAK |  |
| 39 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 40 | Deklaracja zgodności CE w języku polskim | TAK |  |

| Lp. | Wymagania techniczne i użytkowe | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA |
| 41 | System zabezpieczający samochód przed kradzieżą | Min. immobiliser |  |
| 42 | Centralny zamek | TAK |  |
| 43 | Nadwozie | do przewozu 9 -ciu osób (1kierowca + 8 pasażerów) w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca, przy czym trzeci rząd foteli przystosowany do szybkiego składania i demontażu |  |
| 44 | Szyny podłogowe do mocowania dwóch wózków inwalidzkich | TAK |  |
| 45 | Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu samochodu | TAK |  |
| 46 | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu odpowiednim symbolem "pojazd dla osób niepełnosprawnych" | TAK |  |
| 47 | Komplet pasów do mocowania dwóch wózków inwalidzkich do szyn | TAK |  |
| 48 | Pas atestowane do mocowania dwóch osób niepełnosprawnych | TAK |  |
| 49 | Najazdy aluminiowe dwuczęściowe rozsuwane z bieżnią antypoślizgową | TAK |  |

Oświadczmy, że przedmiot oferowany przez nas samochód użytkowy – mikrobus spełnia wymagania użytkowe i techniczne określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego związanego z prowadzeniem ww. postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

Oświadczamy, że wynagrodzenie ryczałtowe (cena) zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że przedstawiony w zapytaniu ofertowym, wzór umowy został przez nas zaakceptowany.

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego należy kierować na poniższy adres:

........................................................................................................................................................................................................

tel. ........................., faks ..............................., e-mail .....................................................................

Ofertę podpisali :

............................................................                                               .................................................................................................

/ data /                                                                         /podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

# Text boxes

SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA