Załącznik Nr 1

Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia :

Fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4

na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrukowej"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrukowej, który spełnia następujące warunki :

1) Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

2) Rok produkcji samochodu – 2008, lub 2009.

3) Świadectwo dopuszczenia CNBOP na oferowany pojazd.

4) Gwarancja minimum 2 lata od daty odbioru przez Zamawiającego.

5)   Samochód  z  napędem  4x4  i  silnikiem  wysokoprężnym  o  mocy  powyżej   110  KM spełniającym wymogi normy Euro 4 , na tylnej osi - koła   bliźniacze, dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony,

6) kabina pięcioosobowa, 3 drzwiowa

7) specjalistyczna zabudowa pożarnicza – wykonana z materiałów odpornych na korozję

- lampy pulsacyjne z przodu pojazdu

- sygnały świetlne i dźwiękowe (belka na dachu pojazdu, lampa błyskowa z tyłu zabudowy) oświetlenie wewnętrzne

- wyłożenie   ścian   bocznych   i   podłogi   przedziału   ładunkowego   blachą   aluminiową ryflowaną

- półka i podest wysuwany wykonany z profili nierdzewnych, pokrytych blachą aluminiową

- uchwyty do mocowania wyposażenia zgodnie z wymaganiami określonymi przez CNB OP

8) Kolor;

- elementy podwozia (czarne)

- błotniki i zderzaki (białe)

- kabina i zabudowa - (czerwone - RAL 3000)

9) Oznakowanie;

Pojazd powinien być oznaczony napisami bocznymi na drzwiach. Treść, rozmiar, kolor i rozmieszczenie napisów – do uzgodnienia z zamawiającym: „OSP - MRUKOWA”

Wyposażenie dodatkowe:

- agregat wysokociśnieniowy AW 80/40 ze zbiornikiem wody 300 l

- zwijadło wysokociśnieniowe o długości węża co najmniej 40 m zakończone prądownicą wysokociśnieniową

- taran z przodu pojazdu

- wyciągarka elektryczna o uciągu co najmniej 3,5 t

- dodatkowe reflektory

- zabudowa dachu w formie podestu roboczego z barierką ochronną oraz z drabinką

wejściową.