Załącznik nr 1 znak: ZP.271.I.4.2014

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dot.: „Zakup i dostawa busa 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu 9 osobowego (8 miejsc + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Parametry nieokreślone w niniejszej specyfikacji muszą być zgodne z aktualnymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa oraz przepisami o ruchu drogowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

| A. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
| - | Samochód: fabrycznie nowy |
| - | Rok produkcji: 2014 lub 2015 |
| - | Liczba miejsc: 9 |
| - | Skrzynia biegów manualna minimum 5-biegowa |
| - | Rozstaw osi: min. 3000 mm |
| B. | SILNIK |
| - | Pojemność: minimum 1590 cm3 |
| - | Rodzaj paliwa: olej napędowy |
| - | Moc silnika: minimum 115 KM |
| - | Zużycie paliwa: max. 9 l/100 km |
| C. | WYMAGANIA TECHNICZNE ŚRODOWISKOWE |
| - | Emisja tlenków azotu NOx, węglowodorów HC, cząstek stałych PM: zgodnie z normą Euro 5 |
| D. | WYPOSAŻENIE |
| - | Klimatyzacja min. dwustrefowa |
| - | ABS, ESP |
| - | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka |
| - | Elektrycznie sterowane szyby przednie |
| - | Przesuwane i przeszklone drzwi z prawej strony pojazdu |
| - | Szyba tylna z wycieraczkami, podgrzewana |
| - | Poduszka powietrzna: poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera |
| - | Potrójna kanapa w 2-gim rzędzie siedzeń lub z pojedynczych modułów z uchylnym oparciem przy drzwiach przesuwnych |
| - | Pojedyncze moduły w 3-cim rzędzie siedzeń |
| - | Wspomaganie kierownicy |
| - | Immobiliser, Alarm |
| - | Światła przeciwmgłowe tył |
| - | Radio z głośnikami |
| - | Centralny zamek z pilotem |
| - | Pełnowymiarowe koło zapasowe |
| - | Minimalna wielkość obręczy kół - 16 cali |
| - | Opony zimowe na felgach stalowych |
| - | Opony letnie na felgach aluminiowych |
| - | Komputer pokładowy, |
| - | Nawigacja przenośna lub wbudowana z aktualną mapą Polski i Europy min 1 aktualizacja gratis |
| - | Podłokietnik foteli przednich, lub tylko kierowcy |
| - | Czujniki parkowania z tyłu, |
| - | Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelka ostrzegawcza, |
| - | Lakier metalik, kolor dowolny, stonowany, niedozwolony żółty oraz inny jaskrawy |
| - | Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu i osobnych lub wbudowanych w kluczyk pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka. |
| E. | GWARANCJA |
| - | Pełna na samochód, silnik i podzespoły mechaniczne: minimum 24 m-ce bez limitu kilometrów |
| - | Powłoki lakiernicze: minimum 24 m-ce |
| - | Perforacja nadwozia: minimum 120 m-cy |
| - | Autoryzowane stacje serwisowe na terenie woj. lubelskiego |
| F. | ZABUDOWA SPECJALNA |
| - | Rozwiązanie musi zapewnić możliwość przewozu 9 osób /łącznie z kierowcą / na fotelach lub 8 osób / łącznie z kierowcą / na fotelach i 1 osoby na wózku inwalidzkim, wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane; na całej długości samochodu, wytrzymała i łatwa w utrzymaniu czystości podłoga pokryta warstwą antypoślizgową, atestowane mocowania dla wózka inwalidzkiego /listwy w podłodze, pasy mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim / najazdy umożliwiające wprowadzanie wózka do pojazdu; oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym, emblematy informujące o przewozie osób niepełnosprawnych- 2 szt.; homologacja. |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w opisie. W takim przypadku Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenie są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.