| Poz. kosz. K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | SST D-01.01.01 | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym od km 9+180 do km 11+725 | km | 2,545 |
| 2. | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków o średniej o gęstości 31- 60% ( krzaki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie ) wg Zał. nr 1 w km 9+980÷10+080= 10x2,5=250m2 | ha | 0,025 |
| 3. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni o śr. 10 cm wg Zał. Nr 1 | szt. | 53 |
| 4. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 26-35 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 2 |
| 5. | D-01.02.01 | Frezowanie pni drzew o śr. 26-35 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 3 |
| 6. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 36-45 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 3 |
| 7. | D-01.02.01 | Frezowanie pni drzew o śr. 36-45 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 5 |
| 8. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z frezowaniem pni o śr. 45-55 cm wg Zał. Nr 1 | szt. | 2 |
| 9. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 56-65 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 1 |
| 10. | D-01.02.01 | Frezowanie pni drzew o śr. 56-65 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 3 |
| 11. | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew o śr. 66-75 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 1 |
| 12. | D-01.02.01 | Frezowanie pni drzew o śr. 66-75 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 2 |
| 13. | D-01.02.01 | Frezowanie pni drzew o śr. 76-100 cm wg Zał Nr 1 | szt. | 5 |
| 14. |  | Wywóz dłużyc na odległość do 5 km 53x0,07+2x0,24+3x0,30+2x0,42+1x0,58+1x0,77= | mp | 7,28 |
| 15. |  | Wywóz gałęzi na odległość do 5 km (wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie) 53x0,06+2x0,42+3x0,77+2x1,35+1x1,95+1x2,62= | mp | 13,60 |
|  |  | II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 16. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm ze złożeniem w stosy, krawężnik do ponownego wbudowania wg Zał. Nr 2+3 | mb | 62,40 |
| 17. | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wg Zał. Nr 2+3 | mb | 151,0 |
| Poz. kosz. K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | D-01.02.04 | Rozebranie rur Ø 60 cm betonowych na zjazdach wg Zał. Nr 2 | mb | 31 |
| 19. | D-01.02.04 | Rozebranie rur PEHD Ø 40 cm pod zjazdem wg Zał. Nr 2 | mb | 12 |
| 20. | D-01.02.04 | Rozebranie betonu gr. 10 cm na zjazdach wg Zał. Nr 2 | m2 | 79,50 |
| 21. | D-01.02.04 | Rozebranie płyt betonowych 50x50x5 cm Zał. Nr 2 | m2 | 8 |
| 22. | D-01.02.04 | Rozebranie płytek betonowych 35x35x5 cm Zał. Nr 3 | m2 | 6,86 |
| 23. | D-01.02.04 | Rozebranie płyt ażurowych 40x60 gr. 10 cm wg Zał. Nr 2 | m2 | 148 |
| 24. | D-01.02.04 | Rozebranie kostki bet. brukowej grub. 8 cm Zał. Nr 2 | m2 | 128,14 |
| 25. | D-01.02.04 | Rozebranie kostki bet. brukowej grub. 8 cm ze złożeniem w stosy, kostka do ponownego wbudowania wg Zał. Nr 2+3 | m2 | 127,56 |
| 26. | D-01.02.04 | Rozebranie bruku grub. 15 cm wg Zał. Nr 2 | m2 | 42,93 |
| 27. | D-01.02.04 | Rozebranie kostki bet. brukowej grub. 6 cm wg Zał. Nr 2 | m2 | 7,5 |
| 28. | D-01.02.04 | Rozebranie kostki bet. brukowej grub. 6 cm ze złożeniem w stosy, kostka do ponownego wbudowania wg Zał. Nr 2 | m2 | 125,28 |
| 29. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm ze złożeniem w stosy, obrzeże do ponownego wbudowania wg Zał. Nr 2+3 | mb | 123,4 |
| 30. | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm wg Zał. Nr 2 | mb | 12,8 |
| 31. | D-01.02.04 | Załadunek gruzu ( rury , krawężniki , płyty ażurowe) na samochody i transport na odl. 5 km (151x0,15x0,3)+31x(2x3,14x0,30x0,10)+(79,50x0,10)+ (8+6,86)x0,05+(148x0,10)+(110,66x0,08)+(42,93x0,15)+ (7,5x0,06)+(12,8x0,08x0,30)= | m3 | 52,18 |
|  |  | III ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 32. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane spycharkami z przemieszczeniem gruntu na nasyp zał. Nr 4 | m3 | 512 |
| 33. | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparką o poj. łyżki 0,40 m3z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 2 km z wbudowaniem w nasyp zał. Nr 4 | m3 | 388 |
| 34. | D-02.03.01 | Wykonanie nasypu z gruntu uzyskanego z dokopu z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 10 km z wbudowaniem w nasyp zał. Nr 4 | m3 | 304 |
| 35. | D-02.03.01 | Mechaniczne formowanie nasypów zagęszczeniem z polewaniem wodą w miarę potrzeb 512+388+304= | m3 | 1204 |
| Poz. kosz. K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36. | D-06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni poboczy , skarp i dna wykopów z obsianiem nasionami traw zał. Nr 5 | m2 | 2 635,1 |
| 37. | D-06.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni poboczy , skarp i korony nasypów z obsianiem nasionami traw zał. Nr 5 | m2 | 9 319,4 |
|  |  | IV.PRZEPUSTY |  |  |
| 38. | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustu Ø 80 cm dł. 12,50 mb z namułu do 75 % jego średnicy w km 9+455 | mb | 10,50 |
| 39. | D-03.01.01 | Przedłużenie przepustu z rur Ø 80 cm o 4,0 mb po lewej stronie na ławie betonowej gr. 30 cm wraz połączeniem wlotu oraz wylotu rowu wzdłuż drogi z rury karbowanej polietylenowej Ø 40 cm o długości 2,0 mb po obu stronach przepustu w km 9+455 | mb | 4,0 |
| 40. | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustu Ø 80 cm dł. 12,50 mb z namułu do 60 % jego średnicy w km 10+035 | mb | 10,50 |
| 41. | D-03.01.01 | Przedłużenie przepustu z rur Ø 80 cm o 3,0 mb po lewej stronie na ławie betonowej gr. 30 cm przepustu w km 10+035 | mb | 3,0 |
| 42. | D-03.01.01 | Uszczelnienie styków rur przedłużanych przepustu siatką Rabitza szer. 0,5 mb i dł. 3,0 mb po obwodzie zewnętrznym km 9+455 4x3,0x0,5=6,0 km 10+035 3x3,0x0,5=4,5 | m2 | 10,50 |
| 43. | D-03.01.01 | Uszczelnianie styków rur przepustu od środka chudym betonem na dł. 2,5 mb km 9+455 15x2,5x0,1x0,05=0,20 km 10+035 15x2,5x0,1x0,05= 0,20 | m3 | 0,40 |
| 44. | D-03.01.01 | Wykonanie uszczelnienia przepustu geowłókniną (gramatura min. 500 g/ m2) na długości przedłużanego przepustu po obwodzie zewnętrznym rur dł. 3,0 mb km 9+455 3,0x5=15,0 km 10+035 3,0x4=12,0 | m2 | 27 |
| 45. | D-03.01.01 | Wykonanie nasypu z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem nad przepustem km 9+455 (4,0x4,0x2,0)-(3,14x0,5x0,5x4,0)=28,86 km10+035 (3,0x4,0x2,0)-(3,14x0,5x0,5x3,0)=21,64 | m3 | 50,50 |
| 46. | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-30 zbrojonych w km 9+455 oraz 10+035 [(2,60x2,50x0,30)-(3,14x0,60x0,60x0,30)]x2 | m3 | 3,22 |
| 47. | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustu Ø 100 cm dł. 12,60 mb z namułu do 10 % jego średnicy w km 10+569 | mb | 10,50 |
| Poz. kosz. K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48. | D-03.01.01 | Przedłużenie przepustu z rur Ø 100 cm o 3,0 mb po lewej stronie na ławie betonowej gr. 30 cm przepustu w km 10+569 | mb | 3,0 |
| 49. | D-03.01.01 | Uszczelnienie styków rur przedłużanych przepustu siatką Rabitza szer. 0,5 mb i dł. 4,0 mb po obwodzie zewnętrznym km 10+569 3x4,0x0,5= | m2 | 6,0 |
| 50. | D-03.01.01 | Uszczelnianie styków rur przepustu od środka chudym betonem na dł. 3,8 mb km 10+569 14x3,8x0,1x0,05= | m3 | 0,30 |
| 51. | D-03.01.01 | Wykonanie uszczelnienia przepustu geowłókniną (gramatura min. 500 g/ m2) na długości przedłużanego przepustu po obwodzie zewnętrznym rur dł. 4,0 mb km 10+569 4,0x4= | m2 | 16 |
| 52. | D-03.01.01 | Wykonanie nasypu z piasku średnioziarnistego z zagęszczeniem nad przepustem km 10+569 (3,0x4,0x2,0)-(3,14x0,6x0,6x4,0)= | m3 | 19,5 |
| 53. | D-03.01.01 | Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-30 zbrojonych w km 10+569 (3,20x2,50x0,30)-(3,14x0,60x0,60x0,30) | m3 | 2,06 |
| 54. | D-06.04.01 | Oczyszczenie przepustu ramowego 100x80 cm dł. 10,30 mb z namułu do 100 % jego przekroju w km 11+144 | mb | 10,30 |
| 55. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm na przepuście w km 11+347 1,5x6,20= | m2 | 9,30 |
| 56. | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm w km 11+347 1,5x6,30= | m2 | 9,45 |
| 57. | D-01.02.04 | Rozebranie części przelotowej przepustu betonowego z rur o śr. 60 cm oraz ścianek czołowych w km 11+347 | mb | 10,0 |
| 58. | D-01.02.04 | Załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. 5 km (2x3,14x0,35x0,10x10,0)+(2,0x0,60x0,30)x2= | m3 | 2,92 |
| 59. | D-03.01.01 | Wykonanie nasypu z piasku średnioziarnistego w km 11+347 10,0x1,50x1,0= | m3 | 15,0 |
| 60. | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm na przepustach w km 11+342 1,5x6,20= | m2 | 9,3 |
| Poz. kosz. K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61. | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm w km 11+342 1,5x6,30= | m2 | 9,45 |
| 62. | D-01.02.04 | Wykonanie wykopu gł. 1,5 m pod przepust w km 11+342 (13,0x1,50x1,50)= | m3 | 29,25 |
| 63. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rury karbowanej polietylenowej o średnicy Ø 60 cm dł.13,0 mb na ławie betonowej gr. 20 cm przepustu w km 11+342 | mb | 13,0 |
| 64. | D-03.01.01 | Wykonanie nasypu z piasku średnioziarnistego nad przepustem w km 11+342 (13,0x1,50x1,0)-(3,14x0,40x0,40x13,0)= | m3 | 13,0 |
| 65. | D-03.01.01 | Rozłożenie geowłókniny (gramatura min 500 g/m2 na długości przepustów pod warstwą odsączającą w km 11+342 13,0x1,5= | m2 | 19,50 |
| 66. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z pisku średnioziarnistego gr. 10 cm po zagęszczeniu w km 11+342 oraz 11+347 13,0x1,5+10x1,5= | m2 | 34,50 |
| 67. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm. (6,3x1,5)x2= | m2 | 18,90 |
| 68. | D-05.03.05b | Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym o śr. gr. 5 cm (6,30x1,5)x2= | t | 2,40 |
| 69. | D-01.03.04 | Zabezpieczenie istniejącego kabla telekomunikacyjnego rurą osłonową dwudzielną od km 9+441 do km 9+461 oraz od km 10+033 do km 10+037 | mb | 24,00 |
|  |  | V.ODWODNIENIE |  |  |
| 70. | D-03.02.01 | Wykonanie wpustów ulicznych betonowego z gotowych elementów o Ø 50 cm na przepustach poza krawędzią jezdni w km 9+455, 11+144, 11+342 | szt. | 3 |
| 71. | D-06.01.01 | Wykonanie umocnienia wlotu wpustu ulicznego nad przepustem kostką brukową gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową obramowaną obrzeżem o wymiarach 1,00x,1,00 1,00x1,00x3= | m2 | 3,00 |
| 72. | D-03.02.01 | Regulacja pionowa wpustów ulicznych betonowego na zatoce autobusowej w km 10+048 | szt. | 1 |
| Poz. kosz. K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VI. NAWIERZCHNIA |  |  |
| 73. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej Zał. Nr 8+9 | mb | 502,50 |
| 74. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej – krawężnik z rozbiórki Zał. Nr 8+9 | mb | 62,40 |
| 75. | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych wjazdowych15x22 cm na ławie betonowej Zał. Nr 8+9 | mb | 400,70 |
| 76. | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm – destrukt do zagospodarowania w obrębie wyk. robót Zał. Nr 7 | m2 | 564 |
| 77. | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej Zał. 6 | m2 | 15 092 |
| 78. | D-04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 15 092 |
| 79. | D-05.03.05b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o śr. grub. 3,135 cm Zał. Nr 7 | t | 1 183 |
| 80. |  | Wbudowanie geosiatki wzmacniającej szer. 1,0 mb na całej długości po obu stronach przy krawędzi jezdni (2 432x1,0)x2= | m2 | 4 864 |
| 81. | D-04.03.01 | Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową | m2 | 15 092 |
| 82. | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 15 092-(2 432x0,20)= | m2 | 14 605,6 |
|  |  | VI.ZJAZDY |  |  |
| 83. | D-06.02.01 | Ułożenie rur karbowanej polietylenowej Ø 30 cm pod zjazdami. Zał. Nr 8 | mb | 44,0 |
| 84. | D-06.02.01 | Ułożenie rur karbowanej polietylenowej Ø 40 cm pod zjazdami. Zał. Nr 8 | mb | 38,0 |
| 85. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o śr. gł. 25 cm w gruncie na zjazdach Zał. Nr 8+9 1460,01+107,76= | m2 | 1 567,77 |
| 86. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na zjazdach i chodniku Zał. Nr 8+9 4 500,50+81,40= | mb | 4 581,90 |
| 87. | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – obrzeża z rozbiórki na zjazdach i chodniku Zał. Nr 8+9 104,40+19,0= | mb | 123,40 |
| Poz. kosz. K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 88. |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5 Mpa grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach indywidualnych Zał. Nr 8+9 (1 460,01-191,25)+(107,76-35,75)= | m2 | 1 340,77 |
| 89. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grub. warstwy po zagęszczeniu 25 cm. Zał. Nr 8+9 191,25+35,75= | m2 | 227,0 |
| 90. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm AC11S na zjazdach Zał. Nr 8+9 191,25+35,75= | m2 | 227,0 |
| 91. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej1:4 grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem na zjazdach i parkingu Zał. Nr 8+ 9 1 268,76+23,35= | m2 | 1 292,11 |
| 92. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej – z rozbiórki grub. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej1:4 grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Zał. Nr 8+ 9 78,90+48,66= | m2 | 127,56 |
|  |  | VII.CHODNIK |  |  |
| 93. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta o śr. gł. 15 cm w gruncie na zjazdach Zał. Nr 8+9 3 266,05+93,75= | m2 | 3 359,80 |
| 94. | D-04.04.01. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm po zagęszczeniu w Zał. Nr 8+9 | m2 | 3 359,80 |
| 95. |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5-5 Mpa grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm Zał. Nr 8+9 | m2 | 3 359,80 |
| 96. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej1:4 grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Zał. 8+9 | m2 | 3 359,80 |
| 97. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm – kostka z rozbiórki ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej1:4 grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Zał. 8 | m2 | 125,28 |
| Poz. kosz. K | Oznaczenie załączników lub Nr rysunków | Opis robót i obliczenie ilości | Jedno- stka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VIII.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 98. | D-02.01.01 | Renowacja rowów około 40 cm głębokości do uzyskania głębokości rowu 0,75 m Zał. Nr 2 = 475,40 przepust 9+455 10,3x2= 20,60 przepust 11+144 10,0x2= 20,0 przepust 11+342 10,0x2= 20,0 | mb | 536,0 |
| 99. | D-03.02.01 | Regulacja studzienek telekomunikacyjnych Zał. Nr 2 | szt. | 4 |
|  |  | IX. OZNAKOWANIE |  |  |
| 100. | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm | szt. | 12 |
| 101. | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków | szt. | 16 |
| 102. | D-07.01.02 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – według stałej organizacji ruchu | m2 | 215,60 |