Piszczac, 19-02-2018 r.

Wykonawcy  (wszyscy)

Dotyczy : Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła do c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Piszczac Numer referencyjny: INW.271.16.2017

Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający – Gmina Piszczac przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły w dniu 19.02.2018 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie Nr 1.

Czy istnieją budynki, w których nie ma Internetu? Jeżeli tak to w ilu i czy po stronie właściciela nieruchomości jest wymagane doprowadzenie łącza internetowego, aby Wykonawca mógł podłączyć instalację fotowoltaiczną w celu monitoringu pracy elektrowni fotowoltaicznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wskazać obecnych możliwości połączenia z Internetem u beneficjentów dofinansowania.  Zapewnienie Internetu leży po stronie właściciela nieruchomości.

Pytanie Nr 2.

Co Zamawiający rozumie przez zastosowanie modułu komunikacyjnego dla każdej instalacji fotowoltaicznej? Czy jeżeli falownik będzie posiadał modem Wifi lub RS48 oraz dedykowaną stronę producenta gdzie będzie można podglądać wszystkie parametry pracy instalacji fotowoltaicznej nie trzeba będzie stosować odrębnego modułu komunikacyjnego?

Odpowiedź: Wbudowany datamanager/datalogger w falownik, który będzie wysyłał informacje do portalu internetowego jest wystarczający.

Pytanie Nr 3.

Czy po stronie Wykonawcy jest wykonanie instalacji odgromowej czy standardowego uziemienia konstrukcji gdzie rezystancja będzie poniżej 10 Ohm?

Odpowiedź: Każdorazowo po stronie Wykonawcy jest wykonanie instalacji uziemienia konstrukcji  modułów.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy ocenie ofert.

Kamil Kożuchowski

Wójt Gminy Piszczac