Załącznik nr 3 do zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia: Sprzedaż znaków drogowych z zestawami montażowymi i słupkami wraz z dostawą.

Miejsce dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Lwowska 9, 37-550 Radymno.

CPV:

34 99 22 00 – 9 Znaki drogowe.

34 99 60 00 – 5 Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oznakowania pionowego, tj. znaków drogowych wraz z uchwytami oraz słupkami.

| L.p. | Element /znak | Nazwa znaku/treść | Uwagi do znaków | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A-11a | Znak ostrzegawczy o prógu zwalniającym | Rozmiar mały 750, folia II generacji, z zestawem montażowy do słupa | 6 |
|  | T-1 | Informacja o odległości do progu "20 m" | Rozmiar dopasowany do powyższego znaku, folia II generacji, zestaw montażowy do słupa | 6 |
|  | B-33 | Ograniczenie prędkości do 30 km/h | Rozmiar średni 800, folia II generacji, zestaw montażowy do słupa | 6 |
|  | D-4a | Droga bez przejazdu | Rozmiar mały 600x600, folia II generacji, z zestawem montażowy do słupa | 1 |
|  | B-16 | Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 2,5 m | Rozmiar mały 600, folia II generacji, z zestawem montażowy do słupa | 1 |
|  | B-18 | Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t | Rozmiar mały 600, folia II generacji, z zestawem montażowy do słupa | 1 |
|  | B-20 | Stop | Rozmiar mały 800, folia II generacji, z zestawem montażowy do słupa | 1 |
|  | B-2 | Zakaz wjazdu | Rozmiar mały 600, folia II generacji, z zestawem montażowy do słupa | 1 |
|  | T-0 | Tabliczka podznakowa "-Nie dotyczy mieszkańców: ul. Młynarskiej 5, 20 ul. Dolnej 49, 51 -zaopatrzenia -służb komunalnych" | Rozmiar dopasowany do powyższego znaku, folia II generacji, zestaw montażowy do słupa | 1 |
|  | A-17 | Znak ostrzegawczy uwaga dzieci | Rozmiar mały 750, folia II generacji, z zestawem montażowy do słupa | 1 |
|  | Zestawy montażowe do znaków (jeżeli nie są w cenie znaku) |  | (Do ilości powyższych znaków) | 25 |
|  | Słup stalowy ocynkowany Ø60 dł. 5,00 m |  | długość 5,00 m | 11 |
|  | U-18a | Lustro drogowe okrągłe, (rozmiar fi 700 do 900) poliwęglanowe |  | 1 |
|  | U-18a | Lustro drogowe okrągłe, (rozmiar fi 900 - do 1100) poliwęglanowe |  | 1 |
|  | Zestaw montażowy do lustra (jeżeli nie jest w cenie znaku) |  |  | 2 |

Tabliczka podznakowa z pozycji nr 9 powinna być zapisana w następujący sposób:

- Nie dotyczy mieszkańców:

ul. Młynarskiej 5, 20

ul. Dolnej 49, 51

- Zaopatrzenia

- Służb komunalnych

- Wzory, symbole i nazewnictwo znaków winny być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U.2019.2311 z późn. zm.).

- Znaki i tablice należy wykonać w wielkości określonych w tabeli w pkt. 1 oraz z folii odblaskowej II generacji a lustra poliwęglanowe,

- Okres gwarancji dla wyrobów objętych niniejszym zamówieniem wynosi:

- dla znaków z folią II generacji oraz luster – min. 1 rok.

- dla słupków do znaków oraz zestawów montażowych – min 1 rok.

- Dopuszcza się jedynie stosowanie folii odblaskowych firm spełniających wszystkie wymagania dotyczące właściwości odblaskowych, wytrzymałości, trwałości itp. zgodnie z odnośnymi aktualnie obowiązującymi przepisami.

- W przypadku stosowania folii w kolorze szarym należy stosować jak najciemniejszy odcień szarości w celu dobrej czytelności symbolu na znaku (w przeciwnym wypadku przy niektórych warunkach widoczności znaki odwołujące poszczególne zakazy mogą być odbierane jako B-42).

- Na każdy dostarczony Zamawiającemu element – wyrób dostawca dokumenty o których mowa w art. 4, art. 5, art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213).

- Folia odblaskowa powinna posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie z wyłączeniem świadectw tymczasowych.

- Producent znaków winien posiadać świadectwo autoryzacji wydane przez producenta folii odblaskowej, gwarantujące właściwe jej stosowanie oraz aplikację.

- Tarcze znaków i tablic należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min. wg PN-EN 10346:2015-09.

- Tyły znaków winny być zabezpieczone fasadową farbą poliestrową w kolorze szarym odpowiadającym kolorowi z palety RAL 7012 / 7037 / 7042, nie powodującą refleksów świetlnych. Przed naniesieniem powłoki lakierniczej podkłady tarcz znaków powinny być dodatkowo zabezpieczone warstwą antykorozyjną w postaci powłoki fosforanowej.

- Tarcze znaków winny posiadać profile montażowe i usztywniające.

- Tarcze muszą być usztywnione giętymi profilami na jego obrzeżać w celu zapewnienia jak największej sztywności tarczy znaku

- Elementy złączne winny posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed ich rozkręcaniem przez osoby nieupoważnione.

- Tabliczki tekstowe do znaków winny być wykonane wg zasad określonych dla znaków i tablic. Narożniki lic tablic wykonywanych wg wzorów (dotyczy zwłaszcza grupy T) winny mieć narożniki wyokrąglone.

- Znaki i tablice należy dostarczyć jako kompletne, tzn. wyposażone w odpowiednią ilość elementów służących do prawidłowego i trwałego zamontowania w terenie (śruby, nakrętki, uchwyty, systemy mocowania, zabezpieczenia, ewentualnie specjalne narzędzia).

- Elementy montażowe tarcz znaków winny być zamocowane do tarcz znaku w sposób nie powodujący zniekształcenia strony lica znaku.

- W przypadku, gdy firma proponuje mocowania tablic znaków za pomocą uchwytów innych, niż „uniwersalne”, należy poinformować o tym zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji konkretnego zamówienia i jednocześnie przewidzieć ewentualną konieczność dostarczenia dodatkowej partii nietypowych elementów mocujących.

- Słupki do znaków i tablic mają być wykonane z rury stalowej ocynkowanej ogniowo wg PN- 93/E-04500 o grubości powłoki cynkowanej powyżej 80 μm, średnicy zewnętrznej min. 60 mm (ok. 2,5"), grubości ścianki min. 3 mm i długościach 5,00 m przy głębokości wkopania słupka min. 0,70 m.

- Oznakowanie znaków umieszczone na opakowaniach powinno być czytelne i jedno-znacznie określać ich zawartość. Wskazane jest pakowanie w sposób pozwalający na szybką wizualną ocenę poprawności wykonania wzoru i określenie symbolu znaku – najlepszym rozwiązaniem jest pakowanie każdej tablicy znaku oddzielnie.

- W przypadku zaobserwowanej w okresie udzielonej gwarancji utraty przez zastosowaną folię właściwości odblaskowych lub barwnych (np. „blaknięcie”) Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpłatnej wymiany wadliwych elementów oznakowania (na koszt Oferenta). Uwaga: Powyższy zapis dotyczy także znaków i symboli nadrukowywanych na licach znaków (metodą sitodruku) – utraty przez nie właściwości odblaskowych lub barwnych w okresie objętych gwarancją jest niedopuszczalne.

- W razie występujących wątpliwości odnośnie przyjętego nazewnictwa, wymagań jakościowych itp. wiążące są zapisy umieszczone Opisie przedmiotu zamówienia.