Numer sprawy: IRŚ.271.3.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dla zamówienia o wartości szacunkowej

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z dnia 26 listopada 2015 poz. 2164 r.)

dotyczy:

zadania inwestycyjnego pn.

„ ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA DLA URZĘDU GMINY W SIEMKOWICACH”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Siemkowice

Pl. XXX lecia 1

98-354 Siemkowice

NIP 832-10-17-758, Regon 000547833-90973613

tel. 043/841 72 17

fax. 043/ 841 72 69

ZATWIERDZONO:

Siemkowice, dnia 29.06.2016 r.                                                              Wójt Gminy

Zofia Kotynia

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Siemkowice

Pl. XXX lecia 1

98-354 Siemkowice

NIP 832-10-17-758, Regon 000547833-90973613

tel. 043/841 72 17

fax. 043/ 841 72 69

http://www.siemkowice.biuletyn.net/

e-mail: ug.siemkowice@post.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone zgodnie z Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 39) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „ Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach” o następujących parametrach minimalnych:

- Rodzaj silnika turbodoładowany z chłodnicą powietrza o pojemności od 3600 do 6800 cm3, 4 cylindrowy moc min 102 KM,  minimum Euro IIIA,

- Maksymalny moment obrotowy minimum 405- Nm,

- Zbiornik paliwa minimum 120 l;

- Układ napędowy 4x4;

- Most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi;

- Most napędowy przedni z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi;

- Przekładnia mechaniczna 12 x 12, min 40 km/h;

- Sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM;

- Wałek WOM niezależny z hydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM 540/1000;

- Hamulec roboczy wielotarczowy mokry, sterowany hydraulicznie;

- Hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie;

- Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu;

- Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 20 litrów druga 50 litrów;

- Ciśnienie robocze min 16 MPa;

- Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny (4 szybkozłącza);

- Ilość gniazd hydraulicznych – min 4 z tyłu ciągnika;

- Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu minimum 4000 kg, wyposażony w siłownik główny i 2 siłowniki wspomagające;

- Kabina ogrzewana, wyposażona  w fotel z pasem, instalację radiową, 2 lampy robocze przednie 2 lampy robocze tylnie, 2 lusterka zewnętrzne, wycieraczki szyby przedniej i wycieraczki szyby tylnej, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy, licznik przebiegu, napięcie instalacji elektrycznej;

- Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie, ostrzegawcza lampa błyskowa, instrukcja obsługi w języku polskim, zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości, oraz z możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora, zaczep rolniczy, belka wielootworowa;

- Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa;

- Ogumienie przód 380/70 R24

Ogumienie tył 480/70 R34;

- Okres międzyprzeglądowy min 400 mt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:                                                                                                                   1.4. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku  Zamówień (CPV) :

Główny przedmiot:

16.70.00.00-2 - Ciągnik

4. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do dnia  30.09. 2016 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniający warunki, 
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

5.2 Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

5.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku :

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

5.4 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia.

5.5 Złożenie przez wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt. 6.1.2 i 6.1.3, 6.1.4oraz 6.1.5 SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca  spełnia wszystkie ww. warunki.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym Zamawiającego

6.1 Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt.12.1 i formie określonej 
w pkt. 10 SIWZ:

6.1.1 Ofertę składającą się z:

1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym   załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z wypełnionym formularzem zawierającym opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu o treści zgodnej z załącznikiem 1 A do niniejszej SIWZ.

3) dokumentów wymienionych w pkt. 6.1.2 -6.1.4 oraz 6.1.5 niniejszej SWIZ,

6.1.2 Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 5.1:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia            9 sierpnia 2013 r. poz.  2164.) wzór załącznik  Nr 2,  do SWIZ,

    - 6.1.3 Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia        wykonawcy:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,                o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – z wykorzystaniem wzoru określonego                     w załączniku nr 3 do siwz.,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wymienione w ppkt.1);

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określonym w pkt. 6.1.3 SIWZ.

    - W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom przez Zamawiającego Wykonawca złoży:

- Oświadczenie że oferowany przedmiot dostawy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – złożone w treści formularza ofertowego;

- Wyciąg ze świadectwa homologacji dla oferowanego ciągnika.

6.1.5 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie

z art. 26 ust. 2d ustawy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy             z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym,              że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

6.2 Oferta wspólna.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu z art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

  - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;

  - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, wymienionych z nazw z określeniem adresu siedziby;

  - ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

- Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców.

- Dokumenty o których mowa w pkt. 6.1.3  oraz 6.1.4 musi złożyć osobno każdy wykonawca składający ofertę wspólną;

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia o którym mowa w pkt. 6.1.3 ppkt. 1 SIWZ podpisuje każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w tym każdy z członków konsorcjum osobno bądź pełnomocnik działający w jego imieniu.

- W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.3, wymagania te muszą być spełnione wspólnie  przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno).

- Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną pełnomocnik; wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym;

- Wszystkie kopie dokumentów załączone do oferty muszą być opisane za zgodność 
z oryginałem i podpisane przez Pełnomocnika.

- Jeżeli oferta wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.3 :          1) ppkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, których mowa w pkt 6.3.1 ppkt lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt 6.3.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

7.2 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.

7.3 Zamawiający wymaga aby wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (dalej zbiorczo korespondencja) były kierowane pisemnie na adres:

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Siemkowice

Pl. XXX lecia 1

98-354 Siemkowice

NIP 832-10-17-758, Regon 000547833-90973613

Znak  sprawy ; IRŚ 271.3.2016

e-mail : ug.siemkowice@post.pl

tel. 043/841 72 17

fax. 043/ 841 72 69

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podany znak sprawy.

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00.

7.4 Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faxu lub droga elektroniczną na adres mail: ug.siemkowice@post.pl Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faxu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu lub wiadomości e-mail.

7.5 Korespondencję przekazaną Zamawiającemu za pomocą faksu lub drogą elektroniczną  uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego na adres podany w pkt. 7.3 siwz, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7.6. Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.

7.7 Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Jolanta Sobera tel. 043 8417217, fax 043 8417269, e-mail: ug.siemkowice@post.pl.

8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą.

9.1 Termin związania ofertą wynosi 29 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przygotowują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

10.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą spełniać następujące wymogi:

a) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, np. na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką,

b) formularz ofertowy i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do siwz wzorach) muszą być podpisane – za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo to musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W sytuacji w której pełnomocnik działa na podstawie innego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw (tzw. ciąg pełnomocnictw), wówczas takie pełnomocnictwo(-a) winno zostać załączone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusz.

d) dokumenty potwierdzające że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w pkt 5.4 SIWZ należy załączyć w formie oryginału,

e) pozostałe oświadczenia i dokumenty (inne niż wymienione w pkt.6.2 ppkt. 2 oraz pkt.10.3 lit. b siwz) należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego wykonawcy oraz muszą być one sporządzone w języku polskim, chyba że specyfikacja stanowi inaczej,

f) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

10.4 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

10.5. Określone w punkcie 6 siwz dokumenty składające się na ofertę, zaleca się zaparafować własnoręcznie przez  osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.

10.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy.

10.7 Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty, przy czym Wykonawca może nie numerować stron niezapisanych.

10.8 We wszystkich przypadkach gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci np. nazwa (firma), adres lub czytelny podpis 
w przypadku pieczęci imiennej.

10.9 W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczna zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie.

Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym opakowaniu (np. kopercie) z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

10.10 Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie). Opakowanie powinno być oznakowane jako „OFERTA” oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (lub opisem w przypadku jej braku) zawierającą, co najmniej jego nazwę, adres, numer telefonu oraz faksu. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

10.11 Opakowanie należy zaadresować i opisać wg wzoru:

Gmina Siemkowice

Pl. XXX lecia PRL 1

98-354 Siemkowice

10.12Na opakowaniu powinien znajdować się napis:

„Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach”

z dopiskiem  NIE OTWIERAĆ  12.07.2016 r.  PRZED GODZ.  11:15

10.13 W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy z określeniem adresu siedziby – wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Pełnomocnika.

10.14 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

10.15 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.

10.16 Wprowadzone zmiany muszę być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanym opakowaniu (np. kopercie) z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie wg pkt 10.11).

10.17 Opakowanie oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.18 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na opakowaniu (np. kopercie) „WYCOFANIE”.

10.19 Opakowanie oznakowane „WYCOFANIE” będzie otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Opakowanie z ofertą których dotyczy wycofanie nie będzie otwierane.

10.20 W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia opakowania, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

11.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.1 niniejszej SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

11.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.1 niniejszej SIWZ.

11.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania; treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści także na stronie internetowej http://www.siemkowice.biuletyn.net/  na której została zamieszczona specyfikacja.

11.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

11.6 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej: http://www.siemkowice.biuletyn.net/  Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią specyfikacji.

11.7 Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

11.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej http://www.siemkowice.biuletyn.net/ . Pkt 11.7 stosuje się odpowiednio.

12.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Pl. XXX lecia 1, 98-354 Siemkowice, pokój nr 2 (sekretariat) nie później niż do dnia 12.07.2016 r. do godziny 11:00.

12.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie wykonawcy bez otwierania.

12.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 12.07.2016 r. o godzinie 11:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Siemkowicach Pl. XXX lecia 1, 98-354 Siemkowice, pokój nr 18 (sala konferencyjna).

11.2 Informacje ogłoszone podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo  zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

13.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej specyfikacji powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

13.3 Wykonawca w formularzu ofertowym poda:

a) cenę netto (bez podatku VAT) za fabrycznie nowy ciągnik,

b) stawkę podatku VAT przyjętą bez ceny brutto;

c) cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia;

d) oferowaną długość okresu gwarancji.

Jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie podanej słownie, Zamawiający przyjmie cenę podaną słownie przyjmując za cenę wyjściową cenę netto podaną słownie.

13.4 Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

13.5 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13.6 wszystkie wartości podane w formularzu ofertowym powinny być liczone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84 poz. 386 z późn. Zm.)

13.7 Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

13.8 Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny.

14.1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

1. cena – 90%

2. długość okresu gwarancji – 10 %

14.2. Sposób oceniania ofert:

1) w kryterium cena, w którym zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór:

Liczba 			Cn

zdobytych 	=              _______________ x 100 x waga kryterium 90%

punktów			Cb

gdzie:

Cn 	– cena najniższej wśród ofert nie odrzuconych,

Cb 	– cena oferty badanej,

100	- wskaźnik stały

90 % 	– procentowe znaczenie kryterium ceny

- W kryterium długość okresu gwarancji  zostanie zastosowany następująca punktacja:

| Długość okresu gwarancji | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| --- | --- |
| Oferowana długość okresu gwarancji 2 lata – 25 x waga kryterium (10%) | 2,5 pkt |
| Oferowana długość okresu gwarancji 3 lata – 50 x waga kryterium (10%) | 5 pkt |
| Oferowana długość okresu gwarancji 4 lata – 75 x waga kryterium (10%) | 7,5 pkt |
| Oferowana długość okresu gwarancji 5 lata i więcej– 100 x waga kryterium (10%) | 10 pkt |

Uwaga:

Zamawiający zastrzega iż minimalna długość okresu gwarancji wynosi 2 lata. Oferta złożona przez Wykonawcę który zaoferuje długość okresu gwarancji krótszą niż 2 lata podlegać będzie odrzuceniu.

Wykonawca zobowiązany jest podać długość okresu gwarancji wyrażoną w pełnych latach.

14.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska łącznie największą liczbę punktów  w kryteriach oceny ofert cena i długość okresu gwarancji.

14.4 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

15. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1. Wybranemu wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku skorzystania przez któregokolwiek z Wykonawców ze środków ochrony prawnej. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany.

15.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile to umocowanie nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Istotne dla stron postanowienia umowy.

17.1 Wszystkie istotne postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

17.2 Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.

17.3 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, warunki takiej istotnej zmiany zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

18.1. W toku postępowania Wykonawcy przysługuje odwołanie w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy oraz skarga do sądu.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

20. Maksymalna liczba wykonawców z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

22. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

23. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

24. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia się w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcom będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

25. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

27. Informacje dotyczące możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje udzieleni zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

28. Podwykonawcy.

27.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Wówczas Wykonawca wskazuje w pkt 11 formularza ofertowego część zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcom.

27.2 Jeżeli Wykonawca nie będzie przewidywał przy realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawców, wówczas nie uzupełnia pkt 11 formularza ofertowego.

27.3 W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za swoją własną.

29. ZAŁACZNIKI.

Załącznik nr 1 – druk formularza ofertowego;

Załącznik 1 A – Specyfikacja techniczna.

Załącznik nr 2 – druk oświadczenie o spełnianiu warunków;

Załącznik nr 3 – druk oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 4 – wzór umowy.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej.

Zatwierdzam  29.06.2016 r.

Załącznik Nr 1

..................................................................

/Miejscowość, data (dzień, m-c, rok

FORMULARZ OFERTOWY

Do:

Gmina Siemkowice

Pl. XXX Lecia PRL 1

98-354 Siemkowice

Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................

Adres: .....................................................................................................

Województwo: ................................................... Powiat: ..................................................

Tel./Fax: ..............................................................

REGON: ............................................... NIP: ..........................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów: ................................................................................

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym pn. „Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach”, przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

- Oferuję/ oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie w kwocie:

cena netto ......................................................, (słownie: ....................................................................................................................................)

podatek VAT: .................................................. (słownie: ....................................................................................................................................)

cena brutto: ........................................................(słownie: .....................................................................................................................................)

Oferowana długość okresu gwarancji ……………….. lat

- Oświadczamy że zapoznaliśmy się z postanowieniami siwz wraz załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty.

Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot dostawy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w siwz.

- Zobowiązujemy się realizować zamówienie w terminie określonym w siwz.

- Oświadczamy, że wzór umowy (załącznik nr 4 do siwz) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię: ............................................................................................

Stanowiska: ...............................................................................................

Telefon: ............................................., fax: ..................................................

- Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (wypełnia wykonawca, który nie powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy) wykonanie ………………………………..

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (wypełnia wykonawca, który powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy) wykonanie ………………………………..

Nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu: .............................................................................................................................................

- Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki:

- ...............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

- ..............................................................................................

Podpisano:

.......................................................................................................................

(podpis osób(-y) uprawnionej

do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik 1 A

Opis parametrów technicznych oferowanego ciągnika

Producent ……………………………….. Model …………………….. Rok produkcji ………

| Wymagane parametry minimalne | Parametru oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Rodzaj silnika turbodoładowany z chłodnicą powietrza o pojemności od 3600 do 6800 cm3, 4 cylindrowy moc min 102 KM, minimum Euro IIIA, |  |
| Maksymalny moment obrotowy minimum 405- Nm |  |
| Zbiornik paliwa minimum 120 l |  |
| Układ napędowy 4x4 |  |
| Most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi |  |
| Most napędowy przedni z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi |  |
| Przekładnia mechaniczna 12 x 12, min 40 km/h |  |
| Sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |  |
| Wałek WOM niezależny z hydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM 540/1000 |  |
| Hamulec roboczy wielotarczowy mokry, sterowany hydraulicznie |  |
| Hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie |  |
| Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu |  |
| Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 20 litrów druga 50 litrów |  |
| Ciśnienie robocze min 16 MPa |  |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny (4 szybkozłącza) |  |
| Ilość gniazd hydraulicznych – min 4 z tyłu ciągnika |  |
| Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu minimum 4000 kg, wyposażony w siłownik główny i 2 siłowniki wspomagające |  |
| Kabina ogrzewana, wyposażona w fotel z pasem, instalację radiową, 2 lampy robocze przednie 2 lampy robocze tylnie, 2 lusterka zewnętrzne, wycieraczki szyby przedniej i wycieraczki szyby tylnej, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy, licznik przebiegu, napięcie instalacji elektrycznej |  |
| Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie, ostrzegawcza lampa błyskowa, instrukcja obsługi w języku polskim, zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości, oraz z możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora, zaczep rolniczy, belka wielootworowa |  |
| Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa |  |
| Ogumienie przód 380/70 R24 Ogumienie tył 480/70 R34 |  |
| Okres międzyprzeglądowy min 400 mt |  |

Podpisano:

.......................................................................................................................

(podpis osób(-y) uprawnionej

do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 2 do siwz

.............................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

..............................................................................................................................................

(adres)

..................................................... 				........................................

(numer telefonu)							(faks)

Oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach”,

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

1) spełniam(y) warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................... ...........................................................

(miejscowość i data)

(podpis osób(-y) uprawnionej

do składania oświadczenia woli

w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3 do siwz

.............................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

..............................................................................................................................................

(adres)

..................................................... 				........................................

(numer telefonu)							(faks)

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

„Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach”

ja niżej podpisany, reprezentując Wykonawcę, którego nazwa jest wpisana powyżej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

...........................................			           ................................................

(miejscowość i data)				     	(podpis osób(-y) uprawnionej

do składania oświadczenia

woli  w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

U M O W A  ....................

(wzór)

Zawarta w dniu .............................. roku w Siemkowicach,

pomiędzy Gminą Siemkowice z siedzibą Plac XXX lecia PRL 1 , 98-354 Siemkowice, NIP 5080015198 reprezentowaną przez

Zofię Kotynia – Wójta Gminy Siemkowice

Przy kontrasygnacie Ewy Hak – Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

.......................................................................................................................................................

zwaną/ym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn. „Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach”  zawiera się umowę o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę do siedziby Zamawiającego:

1.Fabrycznie nowego ciągnika

Producent .................................... Model .............................. Rok produkcji ...............

o parametrach określonych w załączniku nr ......... do oferty Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony ciągnik na własny koszt.

§ 2

1.Termin wykonania zamówienia – 30.09.2016 r.

2. Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez strony umowy.

§ 3

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawców następujący zakres zamówienia: ..................................................................., natomiast pozostały zakres będzie wykonywać siłami własnymi.

2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

§ 4

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim:

1. Kodeks cywilny,

2. Polskie normy i branżowe normy,

§ 5

1. Przedstawicielem przewidzianym niniejszą umową z ramienia Zamawiającego do nadzorowania wykonania przedmiotu umowy będzie Pracownik Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

2. Sprawdzenie jakości dostarczonego ciągnika wraz z przyczepą

nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

3. Zgłoszone wady w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji będą niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, podjęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia wady, zakończenie nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady, z wyjątkiem wad stwierdzonych przez komisję odbioru, które to terminy podane będą w protokole odbioru.

4. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.

5. Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad.

6. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia lub nie usunie wad w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), pod warunkiem bezskutecznego upływu

dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie ww. wad, przy czym bieg terminu naliczania kar rozpocznie się po upływie pierwotnie ustalonego terminu usunięcia wad.

7. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

8.Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.

§ 6

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia w kwocie:

netto .......................zł

słownie : .........................................................................

brutto .......................zł

słownie : .........................................................................

2.Cena brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

3.W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostaną aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowane.

§ 7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Należność z tyłu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

8a. RĘKOJMIA

1.Wykonawca oświadcza, że rękojmią zostają objęte ciągnik i przyczepa dostarczone w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony ciągnik lub przyczepa mają jakąkolwiek wadę, m.in. zmniejszającą ich wartość lub użyteczność ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli nie mają właściwości, o których istnieniu zapewnił Zamawiającego, albo jeżeli zostały odebrane przez Zamawiającego w stanie niezupełnym.

3.Termin rękojmi jest równy okresowi gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego – jednak nie krótszy niż 2 lata. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad ciągnika lub przyczepy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze, a powstałych z przyczyn tkwiących w tym przedmiocie w chwili odbioru.

5. O wykryciu wad i usterek w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie wyznaczając mu termin do ich usunięcia.

6. W razie awarii, wad uniemożliwiających użytkowanie ciągnika lub przyczepy, czas na podjęcie przez Wykonawcę działań zmierzających do usunięcia zgłoszonych wad i usterek wynosi maksymalnie 24 godziny licząc od momentu ich zgłoszenia.

7.Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

8. Jeżeli z powodu wady fizycznej Zamawiający odstąpi od Umowy albo żąda obniżenia ceny, może także żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

9.Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił ich istnienie Wykonawcy w okresie rękojmi bądź w sytuacji, gdy Wykonawca wadę podstępnie zataił.

8b. GWARANCJA

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu .......... lat gwarancji na przedmiot zamówienia

2.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3.Wymagane warunki gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – wzór dokumentu gwarancyjnego.

4.Przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości przeprowadzony będzie

przegląd gwarancyjny, lub gdy ujawnione zostaną usterki, z udziałem Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca odmówi udziału osobiście, bądź przez swego pełnomocnika, wówczas przedmiotowego przeglądu dokona Zamawiający jednostronnie, ze skutkami prawnymi i finansowymi z tytułu zastępczego usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, które mogą obciążyć Wykonawcę.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, karę

w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,  maksymalnie do wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto;

b) za zwłokę w podjęciu naprawy lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmi, karę w wysokości 500,00 zł brutto z a każdy dzień zwłoki, maksymalnie do wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto.

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto.

2. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane z należności za wykonaną dostawę.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 10

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, a także jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej umowy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane na drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 13

Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu przedmiotu umowy, a w szczególności w przypadku:

- zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 6 ust. 3

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek za stron.

§ 14

Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji.

§ 15

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) pismo akceptujące;

2) oferta Wykonawcy;

3) SIWZ;

§ 16

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. Dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 do projektu umowy

WZÓR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

Karta gwarancji jakości dostarczonego ciągnika i przyczepy sporządzona w dniu ...............

1. Zamawiający .....................................................................................................

2. Wykonawca .......................................................................................................

3. Umowa (nr, z dnia) ............................................................................................

4. Przedmiot umowy:

Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach.

5. Data odbioru końcowego: dzień ....... miesiąc ............... rok ..............

Ogólne warunki gwarancji jakości:

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową i techniczną przedmiotu gwarancji.

2. Okres gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy wynosi .......... lat licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

3.W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

4.Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad przedmiotu gwarancji w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdy niemożliwym jest usunięcie zgłoszonej wady w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot gwarancji do siedziby serwisu, a po usunięciu wady dostarczyć naprawiony przedmiot gwarancji z powrotem do siedziby Zamawiającego.

5.Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) podjęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia wady,

b) zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wady.

c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady.

7.W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

8.Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany części dostarczonych urządzeń na  nowe w przypadku, gdy dla danej części urządzenia Wykonawcą wykonał trzy naprawy gwarancyjne tego samego typu.

9.Wykonawca odpowiada za wady dostarczonych urządzeń również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu odpowiednio rękojmi lub gwarancji.

10. Jeżeli Wykonawca nie podejmie naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia lub nie usunie wad w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), pod warunkiem bezskutecznego upływu dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie ww. wad, przy czym bieg terminu naliczania kar rozpocznie się po upływie pierwotnie ustalonego terminu usunięcia wad.

11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia urządzenia lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

12. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru instrukcji użytkowania dostarczonych urządzeń.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

14. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

........................................................................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:

........................................................................................................................

Załącznik nr 5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach”

Numer referencyjny sprawy: IRŚ.271.3.2016

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Siemkowice

Plac XXX lecia PRL 1

98-354 Siemkowice

WYKONAWCA*:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

* w przypadku składania oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na jednym druku, należy wpisać dane wszystkich Wykonawców - wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.

Oświadczam, że

- nie należę do grupy kapitalowej.*

- należę do grupy kapitałowej i do oferty załączam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Podpis(y):

| Miejscowość, data | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić