Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109389-2016 z dnia 2016-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Siemkowice
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach o następujących parametrach minimalnych: - Rodzaj silnika turbodoładowany z chłodnicą powietrza o pojemności od 3600 do 6800 cm3, 4...
Termin składania ofert: 2016-07-12

Numer ogłoszenia: 122099 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109389 - 2016 data 29.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Siemkowicach, Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice, woj. łódzkie, tel. 43 8417217, fax. 43 8417269.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach o następujących parametrach minimalnych: - Rodzaj silnika turbodoładowany z chłodnicą powietrza o pojemności od 3600 do 6800 cm3, 4 cylindrowy moc min 102 KM, minimum Euro IIIA, - Maksymalny moment obrotowy minimum 405- Nm, - Zbiornik paliwa minimum 120 l; - Układ napędowy 4x4; - Most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi; - Most napędowy przedni z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi; - Przekładnia mechaniczna 12 x 12, min 40 km;h; - Sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM; - Wałek WOM niezależny z hydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM 540/1000; - Hamulec roboczy wielotarczowy mokry, sterowany hydraulicznie; - Hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie; - Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu; - Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 20 litrów druga 50 litrów; - Ciśnienie robocze min 16 MPa; - Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny (4 szybkozłącza); - Ilość gniazd hydraulicznych - min 4 z tyłu ciągnika; - Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu minimum 4000 kg, wyposażony w siłownik główny i 2 siłowniki wspomagające; - Kabina ogrzewana, wyposażona w fotel z pasem, instalację radiową, 2 lampy robocze przednie 2 lampy robocze tylnie, 2 lusterka zewnętrzne, wycieraczki szyby przedniej i wycieraczki szyby tylnej, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy, licznik przebiegu, napięcie instalacji elektrycznej; - Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie, ostrzegawcza lampa błyskowa, instrukcja obsługi w języku polskim, zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości, oraz z możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora, zaczep rolniczy, belka wielootworowa; - Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa; - Ogumienie przód 380;70 R24 Ogumienie tył 480;70 R34; - Okres międzyprzeglądowy min 400 mt..

- W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach o następujących parametrach minimalnych: - Rodzaj silnika turbodoładowany z chłodnicą powietrza o pojemności od 3300 do 6800 cm3, 4 cylindrowy moc min 102 KM, minimum Euro IIIA, - Maksymalny moment obrotowy minimum 405- Nm, - Zbiornik paliwa minimum 120 l; - Układ napędowy 4x4; - Most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi dopuszcza się most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami z przekładnią walcową; - Most napędowy przedni z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi; - Przekładnia mechaniczna 12 x 12, min 40 km;h; - Sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w sprzęgło wielotarczowe mokre z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM; - Wałek WOM niezależny z hydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM 540;1000; - Hamulec roboczy wielotarczowy mokry, sterowany hydraulicznie; - Hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie; - Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu; - Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 20 litrów druga 50 litrów; dopuszcza się jedną pompę hydrauliczną o wydajności 58 l/min zachowując wszystkie niezbędne parametry dla osprzętów jakie będą pracowały z ciągnikiem; - Ciśnienie robocze min 16 MPa; - Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny (4 szybkozłącza); - Ilość gniazd hydraulicznych - min 4 z tyłu ciągnika; - Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu minimum 4000 kg, wyposażony w siłownik główny i 2 siłowniki wspomagające; dopuszcza się wyposażenie tylnego TUZ w dwa siłowniki zewnętrzne główne. - Kabina ogrzewana, wyposażona w fotel z pasem, instalację radiową, 2 lampy robocze przednie 2 lampy robocze tylnie, 2 lusterka zewnętrzne, wycieraczki szyby przedniej i wycieraczki szyby tylnej, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy, licznik przebiegu, napięcie instalacji elektrycznej; - Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie, ostrzegawcza lampa błyskowa, instrukcja obsługi w języku polskim, zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości, oraz z możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora, zaczep rolniczy, belka wielootworowa; - Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa; - Ogumienie przód 380;70 R24, dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w ogumienie przednie 14,9R24 - Ogumienie tył 480;70 R34, dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w ogumienie przednie 14,9R24; - Okres międzyprzeglądowy min 400 mt, dopuszczalne są krótsze terminy między przeglądami niż 400 mtg, jeżeli tego wymagają warunki gwarancji ustalone przez producenta..