Siemkowice, dnia 6 lipca 2016 r.

IRŚ.I.271.3.2016

Wykonawcy wszyscy

dotyczy: 	postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

## Zamawiający informuje, iż w w/w postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 2164) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem.

Treść pytań:

Pytanie 1

Czy Zamawiający uwzględni mniejszy wydatek hydrauliczny pompy ciągnika 60 l/min?

Tak. Zamawiający sprecyzował wymóg dotyczący wydatku hydraulicznego pompy ciągnika patrz modyfikacja siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający uwzględni WOM 540/540E?

Nie. Zamawiający planuje zakup maszyn, które mają zapotrzebowanie 1000 obrotów na minutę.

Pytanie 3

Czy Zamawiający uwzględni wymiar przednich kół 360/70 R24?

Nie. Zamawiający w SIWZ sformułował minimalne wymogi dotyczące ogumienia.

Pytanie 4

Czy jeżeli zamawiający określa swoje wymagania jako minimalne, to w związku z tym dopuszcza rozmiar ogumienia np. 420/70R24 przód; 480/70 R34 tył?

Tak w SIWZ sformułowano minimalne wymogi dotyczące ogumienia. Zamawiający dopuszcza inny rozmiar ogumienia.

Pytanie 5.

Czy dopuszczony zostanie ciągnik o prędkości 38 km/ h.

Nie. Zamawiający w SIWZ sformułował minimalne wymogi dotyczące prędkości.

Pytanie 6

Czy ciągnik może być wyposażony w sprzęgło jednotarczowe suche ?

Nie. Zamawiający w SIWZ sformułował minimalne wymogi dotyczące sprzęgła.

Pytanie 7

Czy ciągnik może posiadać jedną pompę hydrauliczną o wydajności 58 l/min zachowując wszystkie niezbędne parametry dla osprzętów jakie będą pracowały z ciągnikiem?

Tak.

Pytanie 8

Czy dopuszczalne jest wyposażenie tylnego TUZ w dwa siłowniki zewnętrzne główne?

Tak.

Pytanie 9

Czy dopuszczalne są krótsze terminy między przeglądami niż 400 mtg, jeżeli tego wymagają warunki gwarancji ustalone przez producenta?

Tak.

Pytanie 10

Czy przez termin (paragraf 5 pkt. 8 umowy) „bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji” obejmuje jedynie naprawy gwarancyjne czy również obowiązkowe przeglądy gwarancyjne?

Tak

Pytanie 11

Czy zamawiający dopuszcza zakup ciągnika różniącego się parametrami przedstawionymi w SIWZ w punktach:

- Silnik o pojemności 3600-6800 cm3- czy dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w silnik o pojemnosci 3387 cm3?

Tak.

- Most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi- czy dopuszcza się ciągnik wyposażony w most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami z przekładnią walcową;

Tak.

- Sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM- czy dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w sprzęgło wielotarczowe mokre z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM;

Tak.

- Ogumienie przód 380/70 R24- czy dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w ogumienie przednie 14,9R24 (ogumienie o zbliżonej szerokości jak wskazane w SIWZ ale o wyższym profilu);

Tak.

- Ogumienie tył 480/70 R34- czy dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w ogumienie tylne 18,4R34 (ogumienie o zbliżonej szerokości jak wskazane w SIWZ ale o wyższym profilu);

Tak.

Ponadto zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu we Wzorze Dokumentu Gwarancyjnego (załącznik nr 1 do projektu umowy)- pkt 6 o treści „W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady”. Czy w/w zapis oznacza, że każde dokonanie naprawy w okresie gwarancyjnym powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas odpowiadający okresowi gwarancji?

Tak.

MODYFIKACJA SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) w następującym zakresie:

I.1. W  Punkcie 3 pkt. 3.1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający modyfikuje, pkt 3.1 który otrzymuje brzmienie:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „ Zakup fabrycznie nowego ciągnika dla Urzędu Gminy w Siemkowicach” o następujących parametrach minimalnych:

- Rodzaj silnika turbodoładowany z chłodnicą powietrza o pojemności od 3300 do 6800 cm3, 4 cylindrowy moc min 102 KM,  minimum Euro IIIA,

- Maksymalny moment obrotowy minimum 405- Nm,

- Zbiornik paliwa minimum 120 l;

- Układ napędowy 4x4;

- Most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi dopuszcza się most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami z przekładnią walcową;

- Most napędowy przedni z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi;

- Przekładnia mechaniczna 12 x 12, min 40 km/h;

- Sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w sprzęgło wielotarczowe mokre z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM;

- Wałek WOM niezależny z hydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM 540/1000;

- Hamulec roboczy wielotarczowy mokry, sterowany hydraulicznie;

- Hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie;

- Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu;

- Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 20 litrów druga 50 litrów; dopuszcza się jedną pompę hydrauliczną o wydajności 58 l/min zachowując wszystkie niezbędne parametry dla osprzętów jakie będą pracowały z ciągnikiem;

- Ciśnienie robocze min 16 MPa;

- Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny (4 szybkozłącza);

- Ilość gniazd hydraulicznych – min 4 z tyłu ciągnika;

- Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu minimum 4000 kg, wyposażony w siłownik główny i 2 siłowniki wspomagające; dopuszcza się wyposażenie tylnego TUZ w dwa siłowniki zewnętrzne główne.

- Kabina ogrzewana, wyposażona  w fotel z pasem, instalację radiową, 2 lampy robocze przednie 2 lampy robocze tylnie, 2 lusterka zewnętrzne, wycieraczki szyby przedniej i wycieraczki szyby tylnej, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy, licznik przebiegu, napięcie instalacji elektrycznej;

- Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie, ostrzegawcza lampa błyskowa, instrukcja obsługi w języku polskim, zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości, oraz z możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora, zaczep rolniczy, belka wielootworowa;

- Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa;

- Ogumienie przód 380/70 R24, dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w ogumienie przednie 14,9R24

- Ogumienie tył 480/70 R34, dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w ogumienie przednie 14,9R24;

- Okres międzyprzeglądowy min 400 mt, dopuszczalne są krótsze terminy między przeglądami niż 400 mtg, jeżeli tego wymagają warunki gwarancji ustalone przez producenta.

W związku z wprowadzonymi zmianami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dokonuje zmiany ogłoszenia w sprawie przedmiotowego postępowania.

SEKRETARZ GMINY

/-/

Magdalena Beksa

Załączniki:

- Zmodyfikowany załącznik 1 A do SIWZ.

Załącznik 1 A do SIWZ

Opis parametrów technicznych oferowanego ciągnika

Producent ……………………………….. Model …………………….. Rok produkcji ………

| Wymagane parametry minimalne | Parametru oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Rodzaj silnika turbodoładowany z chłodnicą powietrza o pojemności od 3300 do 6800 cm3, 4 cylindrowy moc min 102 KM, minimum Euro IIIA, |  |
| Maksymalny moment obrotowy minimum 405- Nm |  |
| Zbiornik paliwa minimum 120 l |  |
| Układ napędowy 4x4 |  |
| Most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami planetarnymi dopuszcza się most napędowy tylny z blokadą mechanizmu różnicowego włączaną elektrohydraulicznie oraz zwolnicami z przekładnią walcową; |  |
| Most napędowy przedni z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego oraz zwolnicami planetarnymi |  |
| Przekładnia mechaniczna 12 x 12, min 40 km/h |  |
| Sprzęgło dwutarczowe suche z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w sprzęgło wielotarczowe mokre z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM; |  |
| Wałek WOM niezależny z hydraulicznym sterowaniem sprzęgła WOM 540/1000 |  |
| Hamulec roboczy wielotarczowy mokry, sterowany hydraulicznie |  |
| Hamulec postojowy mechaniczny sterowany ręcznie |  |
| Oś przednia o ograniczonym poślizgu wyposażona w 2 siłowniki skrętu |  |
| Układ hydrauliczny wyposażony w dwie pompy jedna o wydajności min 20 litrów druga 50 litrów, dopuszcza się jedną pompę hydrauliczną o wydajności 58 l/min zachowując wszystkie niezbędne parametry dla osprzętów jakie będą pracowały z ciągnikiem; |  |
| Ciśnienie robocze min 16 MPa |  |
| Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej dwusekcyjny (4 szybkozłącza) |  |
| Ilość gniazd hydraulicznych – min 4 z tyłu ciągnika |  |
| Tylny podnośnik TUZ sterowany mechanicznie o udźwigu minimum 4000 kg, wyposażony w siłownik główny i 2 siłowniki wspomagające dopuszcza się wyposażenie tylnego TUZ w dwa siłowniki zewnętrzne główne. |  |
| Kabina ogrzewana, wyposażona w fotel z pasem, instalację radiową, 2 lampy robocze przednie 2 lampy robocze tylnie, 2 lusterka zewnętrzne, wycieraczki szyby przedniej i wycieraczki szyby tylnej, okno dachowe, regulowana kolumna kierownicy, licznik przebiegu, napięcie instalacji elektrycznej |  |
| Dodatkowe elementy wyposażenia: błotniki przednie, ostrzegawcza lampa błyskowa, instrukcja obsługi w języku polskim, zaczep transportowy z możliwością regulacji wysokości, oraz z możliwością podpinania przyczep z siedzenia operatora, zaczep rolniczy, belka wielootworowa |  |
| Instalacja pneumatycznego sterowania hamulcami przyczep 1 + 2 obwodowa |  |
| Ogumienie przód 380/70 R24 dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w ogumienie przednie 14,9R24 Ogumienie tył 480/70 R34 dopuszcza się do postępowania ciągnik wyposażony w ogumienie przednie 14,9R24; |  |
| Okres międzyprzeglądowy min 400 mt dopuszczalne są krótsze terminy między przeglądami niż 400 mtg, jeżeli tego wymagają warunki gwarancji ustalone przez producenta. |  |

Podpisano:

.......................................................................................................................

(podpis osób(-y) uprawnionej

do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy)