Załącznik Nr 8 do SIWZ 271.4.1.2019

Miejscowość  ........................................ Data .....................……

KARTA OFEROWANEGO POJAZDU

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

| Oferujemy wykonanie zamówienia poprzez sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego marki …...…..... model ………....... rok produkcji …....... o parametrach zgodnych z poniższym opisem: |
| --- |
| Lp. | Parametr wymagany | (wypełnia Wykonawca) Parametr oferowany - proszę wpisać faktyczny parametr lub zaznaczyć właściwie TAK/NIE |
| 1. | Moc znamionowa 35 km do 50 km |  |
| 2. | Napęd 4x4 | TAK / NIE* |
| 3. | Skrzynia biegów mechaniczna | TAK / NIE* |
| 4. | WOM 540 obr./min | TAK / NIE* |
| 5. | Udźwig TUZ min. 120 kg |  |
| 6. | Oświetlenie drogowe i robocze | TAK / NIE* |
| 7. | Szybkosprzęgi | TAK / NIE* |
| 8. | Wspomaganie kierownicy | TAK / NIE* |
| 9. | Hamulce tarczowe mokre | TAK / NIE* |
| 10. | Wydatek pompy hydraulicznej min. 30l/min. |  |
| 11. | Błotniki przednie | TAK / NIE* |
| 12. | Ogumienie rolnicze | TAK / NIE* |
| 13. | Wycieraczki przednie i tylne | TAK / NIE* |
| 14. | Kabina z ogrzewaniem i klimatyzacją | TAK / NIE* |
| 15. | Przedni TUZ + wzmocnienia boczne | TAK / NIE* |
| 16. | Kogut ostrzegawczy | TAK / NIE* |
| 17. | Podwójne wyjście hydrauliczne przednie | TAK / NIE* |
| 18. | Dwa tylne wyjścia hydrauliki zewnętrznej | TAK / NIE* |
| 19. | Maszyna fabrycznie nowa | TAK / NIE* |
| 20. | Wyposażenie w takie elementy jak: trójkąt ostrzegawczy, gaśnica oraz apteczka pierwszej pomocy i niezbędny zestaw kluczy | TAK / NIE* |
| 21. | Rok produkcji min. 2018 |  |
| 22. | Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne max. 3 dni od daty zgłoszenia | TAK / NIE* |
| 23. | Instrukcja obsługi, katalog części | TAK / NIE* |

* niepotrzebne skreślić

..............................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)