Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku

ul. Prusinowska 4,

98-240 Szadek (woj. łódzkie)

( pełna nazwa zamawiającego)

Kontakt:

Tel. 43) 8215 936,

email: szadekbiblioteka@op.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.

Budowa pieca do pieczenia chleba wraz z grillem i wędzarnią w miejscowości Przatów Dolny i Prusinowice

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa pieca do pieczenia chleba wraz z grillem i wędzarnią, wykonanego na wylewce fundamentowej, w miejscowości Przatów Dolny (na działce nr  120/1 , obręb 17) i Prusinowice (na działce nr 156 obręb 16) z usytuowaniem  wyznaczonym na mapce do celów projektowych.

Dane techniczne wylewki fundamentowej:

Wylewka fundamentowa (zbrojona) o wymiarach: 325 cm x 135 cm, usadowiona w gruncie na głębokości 100 cm i wystająca ponad grunt minimum 10 cm.

Dane techniczne budowy pieca do pieczenia chleba wraz z grillem i wędzarnią:

Wymiary zewnętrzne pieca wraz z grillem i wędzarnią : szerokość  300 cm, głębokość 110 , wysokość 250 cm ( bez  komina)  , wysokość komina 50 cm . Komin przedłużony rurą z stali kwasoodpornej z daszkiem o długości 30 cm .

Konstrukcja  wybudowana  na wylewce fundamentowej (zbrojonej) o wymiarach :  325 cm x 135 cm ,  usadowione w gruncie na głębokości  100 cm  i  wystające ponad grunt minimum 10 cm.

PALENISKO

Palenisko w kształcie prostokąta o wymiarach wewnętrznych:  szerokość - 90 cm , głębokość – 80 cm , zwieńczone kopułą zbudowaną na planie łuku o wysokości 28 cm - w najwyższym  odcinku. Grubość ścianek bocznych paleniska (wsadu ) 12 cm ; grubość ścianki kopuły 6cm . Konstrukcja paleniska (wsadu ) – ściany boczne oraz dolne palenisko - ocieplona płytami krzemieniowo-wapniowymi o grubości 3 cm odpornymi na temp. do 1000 C0. Kopuła ocieplona matą z włókien ceramicznych o grubości  5 cm  odporna do 1600 C0. Dolna część paleniska wykonana z cegieł szamotowych o grubości  12  cm , na  konstrukcji szalunkowej ( zbrojonej prętem o grubości 12 mm. )

Materiał użyty do budowy paleniska (wsadu) :

- cegły szamotowe ( 6 x 12 x 24) gwarantujący odporność konstrukcji na wysokie temperatury (do 1280°C)

- spoiwo do łączenia cegieł szamotowych : składająca się z zaprawy szamotowej, gliny, szkła mielonego hutniczego.

Palenisko (wsad) zamykane drzwiami  wykonanymi z żeliwa z szybą i termometrem.

GRILL

Grill w kształcie prostokąta o wymiarach: szerokość - 62 cm , głębokość – 80 cm , wysokość 45 cm . Konstrukcja umożliwiająca ułożenie rusztu do grillowania w dwóch pozycjach wysokościowych od rusztu popielnika ( dwie półki)

- ruszt popielnika wykonany z żeliwa umożliwiający usuwanie popiołu

- ruszt do grillowania wykonany z prętów z stali kwasoodpornej z rączkami

Materiał użyty do budowy paleniska grilla  :

- cegły szamotowe ( 6 x 12 x 24) gwarantujący odporność konstrukcji na wysokie temperatury (do 1280°C)

PALENISKO WĘDZARNI

Palenisko wędzarni umiejscowione pod grillem  o wymiarach wewnętrznych : szerokość  60 cm , głębokość 40 cm, wysokość 80 cm .

Materiał użyty do budowy wędzarni  :

- cegły szamotowe ( 6 x 12 x 24) gwarantujący odporność konstrukcji na wysokie temperatury (do 1280°C)

- kanał dymny – biegnący - z paleniska wędzarni do wędzarni wykonany z rury stalowej o ściance nie mniejszej niż 2 mm i średnicy wewnętrznej 18-20 cm . Dopuszcza się użycie innego materiału odpornego na wysokie temperatury.

WĘDZARNIA

Wędzarnia o wymiarach wewnętrznych : szerokość 70 cm , głębokość 70 cm, wysokość 100cm

Wnętrze wędzarni wyłożone pełną czerwoną cegłą . Spoiwo do łączenia cegieł – zaprawa cementowo –wapienna

Wewnątrz wędzarni umiejscowione wieszaki w dwóch  rzędach- w jednym rzędzie dwa wieszaki  oraz  4 haki .

Kanał dymny - biegnący do komina – wykonany z rury stalowej o ściance nie mniejszej niż 2mm o średnicy wewnętrznej  18-20 cm . Dopuszcza się użycie innego materiału odpornego na wysokie temperatury.

Drzwi do wędzarni wykonane z drzewa liściastego z okuciami żeliwnymi w kształcie prostokąta .

KOMIN

Kanał dymny wykonany z pełnej czerwonej cegły o średnicy wewnętrznej : 20 cm x 20 cm, z zamontowanym szybrem umożliwiającym zamknięcie lub otwarcie wylotu kanału dymowego.

Wyjście kanału dymnego z paleniska (wsadu) pieca chlebowego usytuowane z frontu .

Konstrukcja pieca , grilla i wędzarni obudowana cegłą . Spoiwo do łączenia cegły – zaprawa cementowo-wapienna. Blat wykonany z granitu o grubości 3 cm.

Ze względu na specyfikę budowy pieca wraz z grillem i wędzarnią dopuszcza się tolerancję wymiarową dotyczącą konstrukcji w przedziale   +, -  20%.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

do – 15 czerwca 2017 r.

3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia:

- min. 2 lata od podpisania protokołu odbioru.

4.Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium:

-  cena  - 100%

5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

1) wartość roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) wartość roboty budowlanej określoną w kwotach : brutto , netto,

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną robotę budowlaną jest obowiązująca

przez okres ważności umowy  i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

6. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę .

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Należy ją złożyć w formie pisemnej na adres:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Szadku

ul. Prusinowska 4

98-240 Szadek

lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: szadekbiblioteka@op.pl

2) Cena  w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie.

3) Wzór formularza ofertowego w załączeniu ( załącznik nr 1)

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

1) Ofertę należy złożyć zgodnie z wybranym sposobem w terminie do dnia 27.03.2017 r.,

do godz.15:00

2) Oferty złożone przez Wykonawców są jawne. Na żądanie zainteresowanych osób

będą one udostępnione w siedzibie Zamawiającego.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest:

Elżbieta Jarczak

tel. 43) 8215 936,

tel. kom. 723 584 506,

e-mail: szadekbiblioteka@op.pl